|  |  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Совета Министров Республики Беларусь № |
| --- | --- | --- |

Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы 
и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей

## ГЛАВА 1

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящими требованиями устанавливаются специфические требования по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей (далее – Требования).

Настоящие Требования действуют наряду с Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 ”О развитии предпринимательства“ и обязательны для соблюдения субъектами хозяйствования, их руководителями, должностными лицами 
и работниками, индивидуальными предпринимателями, гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее – граждане).

- Ответственность за нарушение и (или) невыполнение настоящих Требований устанавливается в соответствии 
с законодательством.

- Для целей настоящих Требований применяют следующие термины и их определения:

квартира – изолированное жилое помещение, состоящее из одной или нескольких жилых комнат и подсобных помещений и имеющее вход из вспомогательного помещения либо непосредственно с придомовой территории;

объекты с одновременным пребыванием свыше 300 человек – здания и сооружения (их части) (за исключением зданий и сооружений промышленного назначения, объектов, специально предназначенных для пребывания детей, объектов социальной сферы и здравоохранения 
с круглосуточным пребыванием людей), которые предназначены для пребывания свыше 300 человек;

объекты здравоохранения с круглосуточным пребыванием 
людей – здания и сооружения (их части) (за исключением объектов, специально предназначенных для пребывания детей, объектов 
с одновременным пребыванием свыше 300 человек) учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей;

объекты социальной сферы с круглосуточным пребыванием 
людей – здания и сооружения (их части) (за исключением объектов, специально предназначенных для пребывания детей, объектов 
с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей) учреждений социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей;

объекты, специально предназначенные для пребывания детей – это здания и сооружения (их части), которые по своему назначению специально предназначены для постоянно и временного пребывания детей;

усадьба – жилищная единица, включающая квартиру (квартиры) 
и приквартирный участок, а также хозяйственные постройки, зеленые насаждения в границах участка;

хозяйственные постройки в жилищной единице – постройки, используемые для ведения личного подсобного хозяйства.

ГЛАВА 2

## ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ), РАБОТНИКОВ субъектов хозяйствования, ГРАЖДАН

- Руководитель объекта, специально предназначенного для пребывания детей, обязан организовать ежедневное представление информации в территориальные органы по чрезвычайным ситуациям 
о количестве детей, пребывающих в ночное время на объекте.

- Граждане обязаны:

знать и выполнять требования пожарной безопасности;

не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара;

незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией либо при поступлении другой информации о пожаре;

при обнаружении пожара незамедлительно сообщить по телефонам 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара.

## ГЛАВА 3

Объекты, специально предназначенные для пребывания детей

- На территории баз отдыха, детских оздоровительных лагерей расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них, должны предусматриваться мероприятия, препятствующие распространению пожара (минерализованные противопожарные полосы шириной не менее 3 м по периметру за ограждением со стороны лесного массива). Территория должна быть очищена от древесного мусора 
и других горючих материалов на расстояние не менее 100 м и постоянно содержаться в чистоте.

- На территории баз отдыха, детских оздоровительных лагерей не допускается:

устраивать фейерверки и пользоваться пиротехническими изделиями;

использовать приборы, работающие на жидких видах топлива не заводского изготовления. Заправка горючим должна проводиться только в светлое время суток.

- При размещении автомобилей и палаток на базах отдыха сезонного действия должны соблюдаться следующие требования:

при размещении на площадке палаток совместно с автомобилями площадь территории, занимаемая одной группой палаток и автомобилей (1 или 2 ряда), должна быть не более 800 м2. Расстояние между группами должно быть не менее 15 м;

разрывы между местами в группе, а также между отдельными местами для установки палаток с автомобилями должны быть 
не менее 2,5 м.

- В зонах отдыха, расположенных на территории детских лагерей, допускаются контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для горящего угля (мангал, барбекю, гриль, камин и аналогичных приспособлений) при условиях:

размещения очагов горения на расстоянии, исключающем загорание ближайших строений и других горючих предметов (материалов);

размещения вблизи очагов горения средств тушения;

обеспечения непрерывного контроля за процессом горения.

- Складирование мусора должно быть организовано 
в специально отведенных местах.

- Расстояние от светильников, осветительных установок 
и отопительных электроприборов до горючих материалов должно соответствовать значениям, указанным в эксплуатационной документации на них, а при отсутствии значений указанных в эксплуатационной документации должно быть обеспечено расстояние, исключающее загорание ближайших горючих предметов (материалов).

- Использование утюгов, электроплит и других бытовых электронагревательных приборов  допускается только в специально предназначенных помещениях.

- Тренировочные занятия по эвакуации людей из зданий объектов, специально предназначенных для пребывания детей (кроме детских оздоровительных лагерей круглосуточного действия), должны проводиться в соответствии с общеобъектовой инструкцией, но не реже 1 раза в год. В детских оздоровительных лагерях круглосуточного действия тренировочные занятия должны проводиться в каждой смене.

По результатам проведения тренировочных занятий следует составлять акт произвольной формы.

- В коридорах зданий ковры, ковровые покрытия (дорожки) должны быть прикреплены к полу.

- Размещение детей в зданиях следует осуществлять с таким расчетом, чтобы младшие дети располагались на нижних этажах.

- На объектах детских дошкольных учреждений запрещается размещение детей в мансардных помещениях.

- Наружные эвакуационные лестницы не допускается загромождать, а в зимний период необходимо очищать от снега и наледи.

- В местах проведения массовых мероприятий запрещается:

применять для оформления помещений, изготовления декораций 
и сценического оборудования горючие синтетические материалы, искусственные ткани и волокна;

хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

устраивать фальшивые двери и филенки, имеющие сходство 
с дверями;

применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

проводить перед началом или во время представлений огневые 
и пожароопасные работы;

уменьшать ширину проходов между рядами мест для сидения 
и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений.

- Помещение, в котором планируется проведение массовых мероприятий, должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.

- В зданиях VI–VIII степеней огнестойкости проведение массовых мероприятий и новогодних праздников разрешается только на первом этаже.

- Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурные преподаватели или воспитатели. Указанные лица должны знать меры пожарной безопасности и действия 
в случае возникновения пожара.

- Количество присутствующих в помещениях для проведения новогодних елок устанавливается из расчета 0,75 м2 на человека, а при проведении дискотек, вечеров отдыха и других подобных мероприятий – 1,4 м2 на человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми должно ограничиваться с учетом имеющегося количества, рассредоточенности и ширины эвакуационных выходов.

- Елку не допускается устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находиться на устойчивом основании.

- При оформлении елки не допускается использовать игрушки 
и украшения из легковоспламеняющихся материалов.

## ГЛАВА 4

объекты с одновременным пребыванием 
свыше 300 человек

- Расстояние от светильников, осветительных установок 
и отопительных электроприборов до горючих материалов должно соответствовать значениям, указанным в эксплуатационной документации на них, а при отсутствии значений указанных в эксплуатационной документации должно быть обеспечено расстояние, исключающее загорание ближайших горючих предметов (материалов).

- Использование утюгов, электроплит и других бытовых электронагревательных приборов  допускается только в специально предназначенных помещениях.

- В коридорах зданий (за исключением жилых домов) ковры, ковровые покрытия (дорожки) должны быть прикреплены к полу.

- На объектах культурно-просветительского, зрелищного 
и спортивного назначения электрооборудование сцены или эстрады должно иметь ограждение, выполненное из негорючих материалов.

- При установке осветительного оборудования непосредственно на пол планшета сцены под данное оборудование необходимо укладывать листовой негорючий теплоизоляционный материал.

- Сушка бутафорских изделий, лепных изделий и подобных изделий должна проводиться в специальных камерах или шкафах, снабженных вытяжной вентиляцией.

- Мягкие и жесткие драпировки, применяемые в осветительных ложах, со стороны электроприборов должны быть по всей длине защищены негорючим теплоизоляционным материалом или выполнены из трудновоспламеняемого материала.

- Не допускается хранение имущества, инвентаря, рекламы, стендов и других предметов и материалов в заэкранном пространстве, под сценой или подмостками для эстрадных выступлений, а также в подвалах, расположенных под зрительным залом, на лоджиях, балконах.

- В помещениях монтажных цехов не допускается:

удалять обрезки кинопленки в общие ящики с мусором, бумагой 
и другими материалами;

складировать у монтажных столов открытые рулоны пленки, а также материалы, не используемые в данный момент;

складировать кинопленку и другие горючие материалы 
у вентиляционных отверстий, отопительных приборов.

- Количество зрителей в стационарных и передвижных цирках не должно превышать число посадочных мест, указанных в техническом паспорте. Пол зрительного зала должен быть ровным, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровня смежных помещений 
в проходах должны устраиваться пологие пандусы. Все места 
в зрительном зале должны быть соединены между собой и жестко прикреплены к полу.

- Для рабочего освещения манежа цирка должна применяться электроосветительная арматура закрытого типа. Размещение осветительных приборов под куполом цирка должно исключать возможность их соприкосновения с конструкциями, выполненными из горючих материалов, и раскачивания при сильном ветре.

- При эксплуатации льдоочистительных машин в спортивных залах с трибунами для зрителей при наличии искусственных ледовых покрытий не допускается:

хранение машин вне специально выделенного помещения;

временная стоянка машин на период проведения соревнований, представлений, тренировок, репетиций вне специально выделенного места.

- Подсвечники, светильники, жертвенные очаги и другое оборудование с применением открытого огня должны быть выполнены из негорючих материалов. Их конструкция должна исключать самопроизвольное опрокидывание.

- Не допускается эксплуатация в культовых сооружениях светильников (фонарей) с применением открытого огня:

с поврежденными стеклянными ограждениями и колбами;

заправленных легковоспламеняющимися жидкостями;

в качестве осветительного оборудования в подвальных и чердачных помещениях.

- Запрещается оставлять зажженные свечи и прочие источники открытого огня (в том числе лампады и светильники) в культовых сооружениях без присмотра.

- В помещениях запас горючих веществ для заправки лампад, светильников и подобных приборов не должен превышать более суточной потребности, но не более 2 л и храниться в закрытой небьющейся таре 
в металлических шкафах.

- Избирательные участки следует размещать в помещениях, обеспеченных эвакуационными выходами с учетом максимально возможного количества находящихся в них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места их возможного пребывания до ближайшего эвакуационного выхода в соответствии 
с техническими нормативными правовыми актами.

- В вестибюле здания в период размещения избирательных участков допускается устраивать открытые гардеробы и организовывать временную торговлю при условии, что размещаемое оборудование 
не уменьшает ширину путей эвакуации и не препятствует эвакуации людей при пожаре.

- Практические тренировки по отработке действий работников по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре из зданий объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек (за исключением жилых домов) должны проводиться в соответствии с общеобъектовой инструкцией, но не реже 2-х раз в год.

По результатам проведения тренировочных занятий следует составлять акт произвольной формы.

- Размещение торговых мест на приспособленных для ярмарок 
и рынков территориях должно осуществляться с разрешения администраций. Должна быть разработана схема распределения 
и расстановки торговых мест с указанием проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям (сооружениям) и противопожарным водоисточникам, мест установки первичных средств пожаротушения, порядка очистки пожарных проездов и подъездов от снега, путей прохода посетителей, мест расположения источников противопожарного водоснабжения.

- Выходы с территории ярмарки и рынков должны устраиваться через каждые 100 м.

- На объектах общественного питания не допускается устанавливать и хранить в помещениях кухонь порожние и наполненные горючим газом баллоны.

- При наличии в обеденных залах столов с жарочной поверхностью (стол-противень) с возможностью приготовления пищи перед посетителями, приготовление должно проводиться поваром либо 
в его присутствии. В случае приготовления пищи на столе с жарочной поверхностью обеденный зал дополнительно обеспечивается углекислотным огнетушителем объемом огнетушащего вещества не менее 2 л.

## ГЛАВА 5

объекты социальной сферы и здравоОхранения 
с круглосуточным пребыванием людей

- Расстояние от светильников, осветительных установок 
и отопительных электроприборов до горючих материалов должно соответствовать значениям, указанным в эксплуатационной документации на них, а при отсутствии значений указанных в эксплуатационной документации должно быть обеспечено расстояние, исключающее загорание ближайших горючих предметов (материалов).

- Использование утюгов, электроплит и других бытовых электронагревательных приборов  допускается только в специально предназначенных помещениях.

- В отделениях и кабинетах физиотерапии не допускается применять для покрытия пола и изготовления занавесей процедурных кабин синтетические материалы, способные образовывать и накапливать статическое электричество.

- Для хранения запаса хлора, используемого для обеззараживания воды в лечебно-плавательных бассейнах, необходимо предусматривать расходный склад хлора. Размещение хлораторной 
и склада хлора в подвальном помещении или другом помещении, пол которых ниже уровня прилегающей к зданию отметки земли, 
не допускается. В помещениях хлораторных и складов хлора не допускается хранение горючих материалов.

- В рентген-кабинете допускается хранить не более 4 кг рентгенопленки, включая рентгенограммы, обрезки и бракованную пленку. Масса носителей диагностической информации (рентгено- 
и флюорограммы, фото- и киноизображения, изображения на магнитной пленке, ленте, дискетах, микрофишах и др.) в оперативных архивах отделов (отделений) лучевой диагностики не должна превышать 100 кг. Рентгенопленка должна храниться в закрывающемся металлическом шкафу. В основных архивах рентгеноснимки должны храниться 
в фильмостатах (шкафах) или на стеллажах. Фильмостаты (шкафы) 
и стеллажи должны выполняться из негорючих материалов, быть исправными и не должны перегружаться.

- Легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости должны храниться отдельно от других медикаментов, при этом количество легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей, одновременно хранящихся в каждом рабочем помещении, не должно превышать 3 л. Их хранение должно производиться в специальных закрывающихся несгораемых шкафах.

- На рабочем месте разрешается иметь огне- и взрывоопасные вещества в количествах, необходимых для выполняемой в данный момент операции.

- На термостатах, холодильниках, сейфах, где хранятся инфицированные объекты, наносятся надписи: ”Во время пожара не вскрывать!“ и ”Выносить запрещается!“.

- В помещении барозала следует применять приборы 
и оборудование, допущенные к работе в среде с повышенным содержанием кислорода.

- Заправку кислородных подушек следует осуществлять 
в обособленном помещении. Заправленные кислородом подушки должны храниться на стеллажах. Хранение горючих веществ и материалов 
в помещениях для наполнения и хранения кислородных подушек 
не допускается.

- Расстояние от отопительных приборов и других источников тепла до барокамеры, баллонов с кислородом и закисью азота, стеллажей для хранения подушек для кислорода, рентгенопленки и медикаментов должно соответствовать значениям, указанным в эксплуатационной документации на них.

- Практические тренировки по отработке действий работников по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре из зданий объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей (за исключением жилых домов) должны проводиться 
в соответствии с общеобъектовой инструкцией, но не реже 2-х раз в год.

По результатам проведения тренировочных занятий следует составлять акт произвольной формы.

- В коридорах зданий (за исключением жилых домов) ковры, ковровые покрытия (дорожки) должны быть прикреплены к полу.

- В усадьбах, квартирах жилых домов, хозяйственных помещениях и постройках в жилищной единице следует соблюдать следующие требования:

средства противопожарной защиты и пожаротушения должны эксплуатироваться в соответствии с эксплуатационной документацией на них;

хранение бензина, дизельного топлива в помещениях гаражей-стоянок допускается только в плотно закрывающейся металлической таре либо полимерной таре с антистатическими свойствами;

расстояние от светильников, осветительных установок 
и отопительных электроприборов до горючих материалов должно соответствовать значениям, указанным в эксплуатационной документации на них а при отсутствии значений указанных в эксплуатационной документации должно быть обеспечено расстояние, исключающее загорание ближайших горючих предметов (материалов);

эксплуатировать теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы промышленного (заводского) изготовления, печи допускается при соблюдении определяемых Министерством по чрезвычайным ситуациям требований в части их размещения и эксплуатации;

при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами следует предусматривать мероприятия по предотвращению образования искр и статического электричества;

при утечке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов следует прекратить все ремонтные работы и принять меры по ликвидации пожароопасной ситуации. Пролитые легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны быть немедленно убраны с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств 
и удалены;

при проведении огневых работ наблюдение за местом проведения работ в течение 3 часов после их окончания обеспечивается собственником (либо его представителем);

- В усадьбах, квартирах жилых домов, хозяйственных помещениях и постройках в жилищной единице не допускается:

выжигание растительности на территории объекта;

хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов 
с горючим газом, а также емкостей после их применения на чердаках, подвальных, этажах и в подпольях зданий, на балконах и лоджиях;

разогревать застывшие жидкости, инженерные коммуникации, 
а также двигатели и топливную систему транспортных средств 
с применением открытого огня и раскаленных предметов;

оставлять без присмотра включенные в электросеть электрические приборы и оборудование, за исключением приборов, эксплуатационными документами на которые допускается их работа без надзора;

при применении открытого огня в зданиях, сооружениях 
и помещениях допускать действий, способных привести к пожару;

применять пиротехнические изделия выше первого класса опасности в зданиях, сооружениях и помещениях.

- Контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для горящего угля (мангала, барбекю, гриля 
и аналогичных) на территории усадьбы допускается при условии:

размещения очагов горения на расстоянии, исключающем загорание ближайших строений и других горючих предметов (материалов);

размещения вблизи очагов горения средств тушения;

обеспечения непрерывного контроля за процессом горения. По окончании использования очагов горения либо после прекращения постоянного контроля за процессом горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.