| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |
| --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, первая редакция) |

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Общие термины и определения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

2017

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели и основные принципы по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения», а правила проведения работ по межгосударственной стандартизации – в настоящем стандарте.

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Национальный технический комитет по стандартизации ТК ВY 35 «Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Требования в области обеспечения пожарной безопасности»

2 ВНЕСЕН МТК 274 «Пожарная безопасность»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от ______ № ____ )

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация | RU |  |
| Республика Армения | AM |  |
| Азербайджанская Республика | AZ |  |
| Республика Беларусь | BY |  |
| Грузия | GE |  |
| Кыргызская Республика | KG |  |
| Республика Казахстан | KZ |  |
| Республика Молдова | MD |  |
| Республика Таджикистан | TJ |  |
| Туркменистан | TM |  |
| Украина | UA |  |
| Республика Узбекистан | UZ |  |

4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: постановлением Госстандарта Республики Беларусь от ________ № _____ непосредственно в качестве государственного стандарта 
Республики Беларусь с __________

5 ВЗАМЕН: ГОСТ 12.2.047-86 «Система стандартов безопасности труда. 
Пожарная техника. Термины и определения»

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

# В Республике Беларусь настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

# Содержание

Введение                                                                                                                           ..V

1 Область применения ………………………………………………………………………….1

2 Нормативные ссылки …………………………………………………………………………1

3 Термины, определения и сокращения …………………………………………………….2

4 Алфавитный указатель терминов на английском языке	……………………………….21

Введение

Настоящий межгосударственный стандарт разрабатывается с целью его введения взамен ныне действующего ГОСТ 12.2.047-86, разработанного в 1986 г. с введением 01.07.87 г. Основанием для разработки настоящего межгосударственного стандарта является установление однозначно понимаемой и непротиворечивой терминологии при проведении работ по техническому нормированию и стандартизации, а также гармонизации понятий, систем понятий и терминов для реализации проекта технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

Цель разработки заключается в терминологическом обеспечение взаимопонимания между разработчиками, изготовителями, поставщиками и заказчиками, потребителями продукции, субъектами оценки соответствия, другими субъектами научно-технической и хозяйственной деятельности стран-участниц ЕАЭС, применяющими проект технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», стандарты в области пожарной безопасности;

терминологическое обеспечение деятельности по стандартизации в области пожарной безопасности;

закрепление в стандарте терминов и определений современного уровня научного знания и технического развития;

гармонизация терминологии национального, регионального и международного уровней.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Общие термины и определения

Fire Safety.

Common terms and Definitions

______________________________________________________________________

Дата введения _________

## 1  Область применения

1.1 Настоящий межгосударственный стандарт устанавливает термины, которые применяются в области пожарной безопасности и пожаротушения, а также определения этих терминов.

1.2 Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации и использующих результаты этой деятельности.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения

ГОСТ 12.2.047-86 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 28352-89 Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры

ISO 13943-2008 Пожарная безопасность. Словарь

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

| аварийно-спасательные работы – действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризируются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требует специальной подготовки, экипировки и оснащения | Accident rescue operations |
| --- | --- |
| антипирены – вещества или смеси, добавляемые в материал (вещество органического происхождения для снижения его горючести) | Fire retardants |
| адресная система пожарной сигнализации – совокупность технических средств пожарной сигнализации, предназначенных для обнаружения факторов пожара посредством адресных пожарных извещателей, формирования, сбора, обработки, регистрации и передачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и при необходимости выдачи сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием |  |
| адресный приемно-контрольный прибор – приемно-контрольный прибор, предназначенный для приема адресных извещений о пожаре и сигнала «Неисправность» от адресного приемно-контрольного прибора и других компонентов адресной системы пожарной сигнализации, регистрации, обработки, индикации и при необходимости формирования сигналов управления техническими средствами противопожарной защиты, а также другим технологическим оборудованием |  |
| акселератор - устройство, обеспечивающее при срабатывании оросителя уменьшение времени срабатывания узла управления спринклерной воздушной и дренчерной установки пожаротушения |  |
| батарея газового пожаротушения – группа модулей газового пожаротушения, объединенных трубопроводным коллектором и устройством пуска |  |
| боевая одежда пожарных – одежда, предназначенная для защиты тела человека от воздействия высоких температур окружающей среды, тепловых потоков, открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями, механических воздействий, воды и агрессивных сред, а также от неблагоприятных климатических воздействий при проведении работ по тушению пожаров и связанных с ними аварийно-спасательных работ |  |
| взрыв – быстрое неконтролируемое горение газо-, паро-, пылевоздушной смеси с образованием сжатых газов |  |
| веревка пожарная спасательная – веревка, используемая для спасания людей, самоспасания и страховки пожарных-спасателей во время проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| всасывающая сетка – 1) устройство для предотвращения самостоятельного опорожнения всасывающей линии и попадания в нее посторонних предметов; 2) предназначена для удержания воды во всасывающей линии при кратковременной остановке насоса, а также для предохранения его от попадания посторонних предметов. Типоразмеры СВ-80, СВ-100, СВ-125 | Suction basket |
| ворота противопожарные – ворота с нормируемым пределом огнестойкости, оборудованные устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах |  |
| всасывающий рукав дымососа – армированный гибкий рукав, прикрепляемый к корпусу дымососа на входе |  |
| высоконапорный генератор – устройство для получения пены низкой кратности с использованием эжекции воздуха |  |
| водяная завеса – поток воды или ее растворов, препятствующий распространению через него пожара и/или способствующий предупреждению прогрева технологического оборудования до предельно допустимых температур |  |
| гидроэлеватор – 1) устройство эжекторного типа для отбора воды из водоисточника с уровнем, превышающим высоту всасывания насосов, а также для удаления воды из помещений при тушении пожара; 2) устройство для забора воды из водоисточника с уровнем, превышающим максимальную высоту всасывания насосов, а также для удаления из помещений воды, пролитой при тушении пожара | Hydraulic elevator |
| генератор огнетушащего аэрозоля – устройство для получения огнетушащего аэрозоля и его подачи в защищаемое помещение |  |
| газовый огнетушащий состав – огнетушащее вещество, представляющее собой химическое соединение или их смесь и находящееся в процессе тушения в газообразном состоянии |  |
| генератор пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров – устройство для получения пены низкой кратности с использованием эжекции воздуха и подачи пены в пенопровод, находящийся под давлением столба горючей жидкости в резервуаре |  |
| газохимзащитный костюм – костюм для защиты при выполнении работ в газоопасной и (или) химически агрессивной среде |  |
| гидрант-колонка (пожарная колонка) – съемное устройство, устанавливаемое на пожарный гидрант для отбора воды | Pillar hydrant |
| головка-заглушка – арматура для закрывания пожарных соединительных головок |  |
| дверь дымонепроницаемая – дверь, предназначенная для предотвращения распространения дыма при пожаре в течение нормируемого времени |  |
| дверь противопожарная – заполнение дверного проема (дверь) с нормируемым пределом огнестойкости, оборудованное устройством для самозакрывания, и уплотнением в притворах | Fire door |
| дымовой клапан – конструктивный элемент, регулирующий газообмен при пожаре |  |
| дымовой люк (фонарь или фрамуга) – автоматически и дистанционно управляемое устройство, перекрывающее проемы в наружных ограждающих конструкциях помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией с естественным побуждением тяги |  |
| дозатор – устройство, предназначенное для дозирования пенообразователя (добавок к воде) в установках пожаротушения |  |
| дыхательный аппарат со сжатым воздухом – изолирующий резервуарный аппарат, в котором воздух хранится в баллоне (ах) в сжатом состоянии. Дыхательный аппарат работает по открытой схеме дыхания, при которой вдох осуществляется из баллонов, а выдох – в окружающую среду |  |
| дыхательный аппарат избыточного давления – дыхательный аппарат, обеспечивающий поддержание избыточного давления в подмасочном пространстве лицевой части на вдохе и выдохе |  |
| дыхательный аппарат нормального давления –дыхательный аппарат, обеспечивающий в подмасочном пространстве лицевой части нормальное давление при нулевом расходе воздуха |  |
| дренажный клапан – нормально открытое запорное устройство, автоматически перекрывающее дренажную линию при срабатывании сигнального клапана |  |
| занавес противопожарный – дымонепроницаемая конструкция с нормируемым пределом огнестойкости, выполненная из негорючих материалов, отделяющая по портальному проему при пожаре сценический комплекс от зрительского |  |
| зажигающая способность генератора огнетушащего аэрозоля – способность воспламенять вещества и материалы за счет воздействия высокотемпературных продуктов сгорания аэрозолеобразующего огнетушащего состава (включая раскаленные твердые частицы) и нагретых конструктивных элементов самого генератора |  |
| запорное устройство (ЗПУ) – 1) подвижный узел клапана, предназначенный для перекрытия проходного сечения; 2) устройство, предназначенное для подачи, регулирования и перекрытия потока огнетушащего вещества | Lock unit |
| запорно-пусковое устройство (ЗПУ) - запорное устройство, устанавливаемое на сосуде и предназначенное для выпуска газового огнетушащего вещества | Automatic valve |
| защита человека – полное или частичное ограничение воздействия на человека опасных факторов пожара | Human protection |
| зона контроля пожарной сигнализации (пожарных извещателей): Совокупность площадей помещений объекта, контролируемых пожарными извещателями в соответствии с их техническими характеристиками и в зависимости от их размещения | Fire alarm control zone |
| интенсивность подачи огнетушащего вещества – количество огнетушащего вещества, подаваемое на единицу защищаемой площади (объема) в единицу времени |  |
| интенсивность подачи огнетушащего вещества нормативная – количество огнетушащего вещества для тушения конкретного объекта, предусмотренное техническими нормативными правовыми актами, подаваемое в единицу времени на единицу объема (единицу площади) горения |  |
| извещатель пожарный автоматический – автоматический пожарный извещатель, реагирующий на определенное значение температуры и (или) скорости ее нарастания |  |
| извещатель адресный пожарный – пожарный извещатель, который передает на адресный приемно-контрольный прибор код своего адреса вместе с извещением о пожаре или неисправности |  |
| извещатель пламени пожарный – автоматический пожарный извещатель, реагирующий на аэрозольные продукты горения |  |
| извещатель дымовой пожарный – извещатель, реагирующий на частицы твердых или жидких продуктов горения и/или пиролиза в атмосфере |  |
| извещатель ионизационный дымовой пожарный –дымовой извещатель, продукты горения в котором вызывают изменение ионизационного тока |  |
| извещатель оптический дымовой пожарный – извещатель, реагирующий на продукты горения, способные воздействовать на поглощающую или рассеивающую способность излучения в инфракрасном, ультрафиолетовом или видимом диапазоне электромагнитного спектра |  |
| извещатель точечный – извещатель, реагирующий на параметр (явление), контролируемый вблизи от его компактного чувствительного элемента |  |
| извещатель пожарный дифференциальный – тепловой пожарный извещатель, формирующий извещение о пожаре при превышении скоростью нарастания температуры окружающей среды установленного порогового значения |  |
| извещатель пожарный максимальный – тепловой пожарный извещатель, формирующий извещение о пожаре при превышении температурой окружающей среды установленного порогового значения |  |
| извещатель пожарный тепловой – пожарный извещатель, предназначенный для формирования сигнала о пожаре путем реагирования на определенное значение температуры окружающей среды и/или скорости ее нарастания, вызывающее срабатывание чувствительного элемента теплового пожарного извещателя |  |
| извещатель пожарный газовый – пожарный извещатель, предназначенный для формирования сигнала о пожаре путем реагирования на изменение в атмосфере концентрации одного или нескольких газов, вызванное пожаром |  |
| извещатель пожарный дискретный – извещатель, который выдает одно из установленных состояний, которые принадлежат к режимам «норма», «пожар» и т. п. |  |
| извещатель пожарный аналоговый – извещатель, который выдает исходный сигнал о величине признака горения (пиролиза) Примечание – Это может быть электрический аналоговый сигнал или эквивалент величины в цифровом коде. |  |
| извещатель пожарный ручной – пожарный извещатель, реагирующий на факторы, сопутствующие пожару |  |
| инерционность генератора огнетушащего аэрозоля – промежуток времени от момента подачи сигнала на запуск генератора огнетушащего аэрозоля до начала истечения из него огнетушащего аэрозоля |  |
| изготовитель – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющие производство и реализацию продукцию и ответственные за ее соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента Союза | Manufacturer |
| импортер – резидент государства-члена Евразийского экономического союза, который заключил с нерезидентом государства-члена Евразийского экономического союза внешнеторговый договор на передачу продукции, осуществляет реализацию и (или) использование продукции и несет ответственность за ее соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента Союза | Importer |
| источник зажигания – средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения | Ignition source |
| изотермический резервуар (для установок газового пожаротушения) – теплоизолированный сосуд, оборудованный холодильными агрегатами или реконденсатором, приборами их управления и предназначенный для хранения сжиженных газовых огнетушащих веществ при температуре ниже температуры окружающей среды, а также для их подачи |  |
| класс пожарной опасности конструкции – классификационная характеристика пожарной опасности конструкции, определяемая по результатам стандартных испытаний | Danger class of construction |
| класс функциональной пожарной – опасности здания и его частей определяется их назначением и особенностями размещаемых в них технологических процессов |  |
| клапан пожарный запорный – клапан, предназначенный для перекрытия/открытия потока воды в пожарном кране |  |
| каска (шлем) пожарного – элемент снаряжения пожарного, предназначенный для защиты головы от механических повреждений, воды, теплового излучения и поражения электрическим током при проведении работ по тушению пожаров и аварийно-спасательных работ |  |
| ключ соединительных головок – устройство для предохранения пожарных рукавов от чрезмерного изгиба или разрушения при прокладывании через препятствия |  |
| клапан противопожарный – устройство, автоматически перекрывающее при пожаре проем, канал или трубопровод в противопожарной преграде и препятствующее распространению огня и дыма в течение нормируемого времени |  |
| камера задержки – устройство, установленное на трубопроводе пожарного сигнализатора и предназначенное для сведения к минимуму вероятности подачи ложных сигналов тревоги, вызываемых открыванием сигнального клапана вследствие резких перепадов давления в установке пожаротушения |  |
| кабельная проходка – изделие или сборная конструкция, предназначенные для прохода электрических кабелей (кабельных линий) через ограждающие конструкции (стены, перегородки и перекрытия) и включающие в себя заделочные материалы и (или) сборные элементы, закладные детали (трубы, короба, поддоны и тому подобные изделия) | Penetration seal |
| компонент адресной системы пожарной сигнализации – элемент (модуль, устройство) адресной системы пожарной сигнализации, выполняющий отдельную функцию или операцию |  |
| кратность пены – величина, равная отношению объема пены к объему раствора пенообразователя |  |
| люк противопожарный – люк с нормируемым пределом огнестойкости |  |
| ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров вреда окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций |  |
| лафетный пожарный ствол – поворотный в вертикальной и горизонтальный плоскостях пожарный ствол, монтируемый на опоре и (или) мобильное средство пожаротушения | Fire turntable monitor |
| легочная вентиляция – объем воздуха, прошедшего при дыхании через легкие человека за одну | Lung ventilation |
| лицевая часть дыхательного аппарата – устройство дыхательного аппарата, обеспечивающее изоляцию органов дыхания и зрения пожарного от окружающей среды, подачу воздуха для дыхания от легочного автомата через клапан вдоха и удаление выдыхаемого воздуха через клапан выдоха в окружающую среду | Face piece of self-contained breathing apparatus |
| локализация пожара – 1) стадия (этап) тушения пожара, на которой отсутствует или ликвидирована угроза людям и (или) животным, прекращено распространение пожара и созданы условия для его ликвидации имеющимися силами и средствами; 2) действия, направленные на предотвращение возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для его успешной ликвидации имеющимися силами и средствами | Fire isolation |
| лестница-штурмовка – ручная пожарная лестница, снабженная крюком для подвешивания на опорной поверхности |  |
| лестница-палка – ручная пожарная лестница, складываемая сдвиганием тетив за счет поворота ступенек |  |
| модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой – установка, состоящая из одного или нескольких модулей, объединенных единой системой обнаружения пожара и приведения их в действие, способных самостоятельно выполнять функцию пожаротушения и размещенных в защищаемом помещении или рядом с ним |  |
| модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой кратковременного действия – установка со временем подачи огнетушащего вещества от 1 до 60 с |  |
| модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой непрерывного действия –установка с непрерывной подачей огнетушащего вещества в течение времени действия, определенного в технической документации |  |
| модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой циклического действия –установка, подающая огнетушащего вещества по многократному циклу «подача – пауза» |  |
| модельный очаг пожара – очаг пожара установленной формы и размеров | Standardized fire source |
| муфтовая соединительная головка – пожарная соединительная головка с внутренней присоединительной резьбой |  |
| модуль газового пожаротушения – баллон с запорно-пусковым устройством для хранения и выпуска газового огнетушащего состава |  |
| модуль пожаротушения - устройство в составе установки пожаротушения, в котором совмещены функции хранения и подачи огнетушащего вещества при воздействии пускового импульса на привод модуля | Module fire-extinguisher |
| модуль порошкового пожаротушения с разрушающимся корпусом – модуль, корпус которого (часть корпуса, ослабленное сечение) разрушается под воздействием внутреннего давления, создаваемого источником газа после воздействия управляющего импульса |  |
| модуль порошкового пожаротушения неперезаряжаемый – модуль, конструкция которого не позволяет производить повторную зарядку огнетушащим порошком |  |
| модуль порошкового пожаротушения перезаряжаемый – модуль, который в течение срока службы может быть перезаряжен огнетушащим порошком |  |
| напорный рукав дымососа – рукав, прикрепляемый к корпусу дымососа на выходе |  |
| насосы нормального давления – одно- или многоступенчатые пожарные насосы, обеспечивающие подачу воды и огнетушащих растворов при давлении на выходе до 2,0 МПа (20 кгс/см2) |  |
| насосы высокого давления – многоступенчатые пожарные насосы, обеспечивающие подачу воды и огнетушащих растворов при давлении на выходе свыше 2,0 МПа (20 кгс/см2) до 5,0 МПа (50 кгс/см2) |  |
| насосы комбинированные – пожарные насосы, состоящие из последовательно соединенных насосов нормального и высокого давления, имеющих общий привод |  |
| насадок – устройство для выпуска газового огнетушащего состава в защищаемое помещение | Muzzle |
| огнестойкость – способность зданий, сооружений и строительных конструкций сохранять свои функции при пожаре |  |
| окно противопожарное – неоткрывающееся светопрозрачное заполнение проемов строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости |  |
| огнезащита – снижение пожарной опасности материалов, конструкций и изделий путем специальной обработки, нанесения покрытия или другим способом |  |
| огнезащитное покрытие – покрытие, полученное в результате обработки поверхности конструкции (изделия) огнезащитным составом | Flame retardant |
| огнезащитные работы – работы по обработке материалов, изделий и строительных конструкций огнезащитными средствами путем специальной обработки, нанесения покрытия или другим способом |  |
| огнезащитная эффективность – сравнительный показатель средства огнезащиты, который характеризуется временем в минутах от начала огневого испытания до достижения критической температуры стандартного образца с огнезащитным | Fire retardant efficiency |
| огнезащитная эффективность средства по металлу – показатель эффективности средства огнезащиты, который характеризуется временем в минутах от начала огневого испытания до достижения критической температуры (500 °C) стандартным образцом стальной конструкции с огнезащитным покрытием |  |
| огнезащитная эффективность средства по древесине – показатель, характеризующий способность огнезащитного средства снижать горючесть древесины |  |
| огнезащитное вещество атмосфероустойчивое – вещество, обеспечивающее в заданных пределах огнезащиту изделий, постоянно находящихся под воздействием атмосферных факторов |  |
| огнезащитная обработка строительной конструкции – обработка строительной конструкции с целью ее огнезащиты |  |
| огнетушащая способность огнетушителя — способность огнетушителя обеспечивать тушение модельного очага пожара заданного ранга |  |
| огнетушитель водный – огнетушитель с зарядом воды или воды с добавками поверхностно-активных веществ, объемная доля которых составляет не более 1 % от объема заряда |  |
| огнетушитель воздушно-пенный – огнетушитель, заряд и конструкция генератора пены которого обеспечивают получение воздушно-механической пены низкой или средней кратности для тушения пожаров |  |
| огнетушитель химический пенный – огнетушитель с зарядом химических веществ, которые в момент приведения огнетушителя в действие вступают в реакцию с образованием пены и избыточного давления |  |
| огнетушитель воздушно-эмульсионный – огнетушитель, заряд и конструкция насадка которого обеспечивают получение и применение воздушной эмульсии для тушения пожаров. Объемная доля поверхностно-активных веществ должна быть не менее 1 % |  |
| огнетушитель закачной – огнетушитель, заряд и корпус которого постоянно находятся под давлением вытесняющего газа |  |
| огнетушитель с баллоном высокого давления – огнетушитель, источником вытесняющего газа в котором служит баллон высокого давления |  |
| огнетушитель с газогенерирующим устройством – огнетушитель, источником вытесняющего газа в котором служит газогенерирующее устройство |  |
| огнетушитель разового пользования – огнетушитель, который после применения не подлежит перезарядке огнетушащим веществом и должен быть утилизирован |  |
| огнетушитель перезаряжаемый – огнетушитель, после применения которого возможно восстановление его работоспособности |  |
| огнетушитель переносной – огнетушитель с полной массой не более 20 кг, конструктивное исполнение которого обеспечивает возможность его переноски и применения одним человеком |  |
| огнетушитель порошковый – огнетушитель, в качестве заряда которого используется огнетушащий порошок |  |
| огнетушитель углекислотный – закачной газовый огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода, которая находится под давлением ее насыщенных паров |  |
| огнетушитель хладоновый – газовый огнетушитель с зарядом огнетушащего вещества на основе галогенпроизводных углеводородов |  |
| огнетушитель локального пожаротушения – огнетушитель, воздействующий на часть площади или объема помещения |  |
| огнетушитель объемного пожаротушения – огнетушитель для создания среды, не поддерживающей горение в защищаемом объеме |  |
| огнетушитель комбинированный – огнетушитель с зарядом двух и более огнетушащих веществ |  |
| огнетушитель стационарный – малогабаритное жестко прикрепленное к опорной поверхности техническое средство противопожарной защиты, предназначенное для тушения пожара за счет автоматического (без участия человека) его обнаружения и выпуска запасенного огнетушащего вещества без сигнализации о срабатывании |  |
| огнестойкость кабельного изделия – параметр, характеризующий работоспособность кабельного изделия, т. е. способность кабельного изделия продолжать выполнять заданные функции при воздействии и после воздействия источником пламени в течение заданного периода времени |  |
| объектовое оконечное устройство – составная часть системы передачи извещений о пожаре, предназначенная для передачи по каналам связи на ретрансляторы или пульт централизованного наблюдения извещений от компонентов системы пожарной сигнализации (автоматической установки пожаротушения), а также (при наличии обратного канала связи) для приема команд управления от ретрансляторов или пульта централизованного наблюдения |  |
| огнетушащий состав аэрозолеобразующий – композиция специального состава, способная к самостоятельному горению без доступа воздуха с образованием огнетушащего аэрозоля |  |
| огнетушащая способность аэрозоля – отношение массы заряда аэрозолеобразующего огнетушащего состава в генераторе огнетушащего аэрозоля к максимальному объему условно герметичного помещения, в котором генератор огнетушащего аэрозоля обеспечивает тушение определенных модельных очагов пожара |  |
| оповещатель активный – оповещатель, содержащий в своем составе активные элементы, предназначенные для фильтрации, нормирования, усиления или преобразования сигналов Примечания 1 Питание оповещателя может осуществляться по отдельной линии, по линии звукового сигнала или по линии управления. 2 Оповещатели, содержащие в своем составе только пассивные преобразователи сигналов, например трансформаторы к активным не относятся. |  |
| оповещатель пассивный – оповещатель, не относящийся к активным. |  |
| оповещатель адресный – оповещатель, в котором управление (включение, выключение, регулировка громкости, режимов) осуществляется подачей специального кодового сигнала. Примечание − Кодовый сигнал может подаваться по отдельной линии управления или путем модуляции по линиям звукового сигнала или электропитания |  |
| оповещатель пороговый – оповещатель, в котором включение или выключение осуществляется подачей питания |  |
| оповещатель внутренний – оповещатель, предназначенный для эксплуатации в помещениях, защищенных от атмосферных осадков с температурой окружающей среды от 0 °С до плюс 50 °С и относительной влажностью до 98 % |  |
| оповещатель наружный – оповещатель, предназначенный для эксплуатации на открытых площадках, не защищенных от атмосферных осадков, с температурой окружающей среды от минус 30 °С до плюс 55 °С и относительной влажностью до 100 % |  |
| оповещатель накладной – оповещатель, предназначенный для установки на вертикальную или горизонтальную поверхность. Корпус оповещателя располагается дальше или на одном уровне с поверхностью установки |  |
| оповещатель встраиваемый – оповещатель, предназначенный для установки на поверхность, при этом корпус оповещателя расположен за лицевой плоскостью поверхности установки Примечание − Оповещатели, предназначенные для установки на подвесных потолках и предполагающие расположение корпуса и клеммных колодок за плоскостью потолка, относятся к встраиваемым. |  |
| оповещатель подвесной – оповещатель, расположенный на удалении от плоскости крепления и связанный с ней посредством гибких или жестких элементов подвеса. |  |
| ороситель – устройство, предназначенное для тушения, локализации или блокирования пожара путем распыливания воды и/или водных растворов |  |
| ороситель спринклерный – ороситель с запорным устройством выходного отверстия, вскрывающимся при срабатывании теплового замка |  |
| ороситель дренчерный – ороситель с открытым выходным отверстием |  |
| ороситель с управляемым приводом – ороситель с запорным устройством выходного отверстия, вскрывающимся при подаче внешнего управляющего воздействия (электрического, гидравлического, пневматического, пиротехнического или комбинированного) |  |
| ороситель для подвесных потолков и стеновых панелей – ороситель общего назначения, вмонтированный в подвесных потолках или стеновых панелях |  |
| ороситель углубленный – ороситель для подвесных потолков и стеновых панелей, у которого корпус или дужки частично находятся в углублении потолка или стены |  |
| ороситель потайной – ороситель для подвесных потолков и стеновых панелей, у которого корпус, дужки и частично термочувствительный элемент находятся в углублении потолка или стены |  |
| ороситель скрытый – ороситель для подвесных потолков и стеновых панелей, устанавливаемый заподлицо с подвесным потолком или стеной, скрытый термочувствительной декоративной крышкой |  |
| ороситель общего назначения – розеточный ороситель традиционной конструкции, устанавливаемый под потолком или на стене и предназначенный для тушения или локализации пожара в зданиях и помещениях различного назначения |  |
| ороситель специального назначения – ороситель, предназначенный для выполнения специальной задачи по тушению, локализации или блокированию распространения пожара |  |
| ороситель для водяной завесы – ороситель, предназначенный для блокирования пожара путем создания водяных завес |  |
| ороситель для стеллажных складов – ороситель, предназначенный для тушения пожаров во внутристеллажном пространстве |  |
| ороситель для пневмо- и массопроводов – ороситель, предназначенный для предотвращения распространения пожара по пневмо- и массокоммуникациям |  |
| ороситель для предупреждения взрывов – ороситель, предназначенный для предотвращения возникновения взрыва |  |
| ороситель для жилых домов – ороситель, предназначенный для тушения пожаров в жилом секторе |  |
| огнетушащий аэрозоль - продукты горения аэрозолеобразующего огнетушащего состава, оказывающие огнетушащее действие на очаг пожара | Сondensed aerosol |
| пожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу |  |
| путь эвакуации (эвакуационный путь) – путь от возможного места пребывания человека по линии свободных проходов до выхода в безопасную зону |  |
| пожарно-техническое вооружение – комплект, состоящий из пожарного оборудования, ручного пожарного инструмента, средств спасения, средств индивидуальной защиты, технических устройств для конкретных пожарных машин, мотопомп в соответствии с их назначением |  |
| пожарная опасность объекта – состояние объекта, характеризуемое вероятностью возникновения пожара и величиной ожидаемого ущерба |  |
| показатель огнетушащей способности порошка – показатель, характеризующий способность порошка тушить очаг пожара, принятый в качестве модельного |  |
| полотно спасательное прыжковое – устройство (по ГОСТ 12.2.047) в виде полотна, удерживаемое спасателями или с помощью конструктивных элементов и предназначенное для спасания людей при пожарах, аварийных ситуациях в высотных зданиях и сооружениях, высотой не более 8 м |  |
| пожарный рукав – гибкий трубопровод для транспортирования огнетушащих веществ, оборудованный пожарными соединительными головками | Fire hose |
| пожарная соединительная головка – быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам |  |
| пост пожарный – помещение, предназначенное для несения круглосуточного дежурства, в котором установлены приборы отображения информации о состоянии пожарной автоматики, а также устройства связи с пожарными аварийно-спасательными подразделениями и службами управления объектом |  |
| пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной среды для тушения пожара | Fire plug |
| пожарная колонка – съемное устройство, устанавливаемое на пожарный гидрант для отбора воды | Fire hydrant |
| пеносмеситель – 1) устройство для введения в воду пенообразующих и смачивающих добавок; 2) предназначен для получения водного раствора пенообразователя, применяется для образования пены средней кратности в воздушнопенных стволах | Foam mixer |
| пожарная техника – технические средства для тушения пожара, а также спасания людей, материальных ценностей и защиты пожарных-спасателей от воздействия опасных факторов пожара |  |
| пожарная машина – транспортная или транспортируемая машина, предназначенная для использования при пожаре |  |
| противодымная защита – комплекс технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения и обеспечение тушения пожара |  |
| противодымная защита здания – система объемно-планировочных, конструктивных решений зданий и инженерных устройств, предназначенных для предотвращения задымления защищенных эвакуационных путей и ограничения распространения продуктов горения при пожаре |  |
| пульт централизованного наблюдения – составная часть системы передачи извещений о пожаре, предназначенная для приема от ретрансляторов или объектовых оконечных устройств извещений о пожаре, служебных и контрольно-диагностических извещений, формирования и передачи команд управления (при наличии обратного канала связи), а также для обработки, отображения и хранения полученной информации |  |
| пожарный карабин – механический зацеп, включаемый в состав снаряжения пожарного и предназначенный для страховки пожарного при работе на высоте, а также для спасения людей и самоспасания пожарных с высотных уровней |  |
| пожарный спасательный пояс – индивидуальное приспособление, предназначенное для страховки при работе на высоте, спасения людей и самоспасания пожарных во время тушения пожаров, первоочередных аварийно-спасательных работ, а также для ношения пожарного топора и карабина |  |
| противопожарное полотнище – изделие из термостойкой ткани, предназначенное для прекращения дальнейшего распространения пожара, создания условий для его успешной ликвидации имеющимися силами и средствами, а также для тушения горящей одежды на пострадавшем, защиты горючих конструкций и оборудования при проведении огневых работ |  |
| переносной дымосос – механическое переносное устройство, предназначенное для нормализации воздушной среды в помещениях при пожаре путем удаления (отсоса) дыма либо нагнетания воздуха, пригодного для дыхания |  |
| подслойное тушение пожара в резервуаре – способ тушения пожара нефти и нефтепродуктов в резервуаре методом подачи пленкообразующей пены низкой кратности в основание резервуара непосредственно в слой горючей жидкости |  |
| пожарный центробежный насос для пожарных авто-мобилей – насосный агрегат, состоящий из собственно насоса, напорного коллектора, запорно-регулирующей арматуры, вакуумной системы заполнения, системы подачи и дозирования пенообразователя |  |
| пены – различают пены низкой кратности (не более 20), средней кратности (от 20 до 200), высокой кратности (более 200) | Foams |
| пожарная автоматика - установки пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения, передачи извещения о пожаре, действующие автоматически | Firefighting automatic systems |
| пожарный автомобиль – оперативное транспортное средство на базе автомобильного шасси, оснащенное пожарно-техническим вооружением и предназначенное для использования при тушении пожара. В зависимости от назначения пожарные автомобили подразделяют на основные, специальные и вспомогательные | Firefighting vehicle |
| пожарный автонасос – пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава и пожарно-технического вооружения |  |
| пожарная автоцистерна – пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом, емкостями для жидких огнетушащих веществ и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава и пожарно-технического вооружения |  |
| пожарный автоподъемник – пожарный автомобиль со стационарной механизированной поворотной коленчатой и (или) телескопической подъемной стрелой, последнее звено которой заканчивается платформой или люлькой |  |
| пожарная автолестница – пожарный автомобиль со стационарной механизированной выдвижной и поворотной лестницей |  |
| пожарный газодымозащитный автомобиль – пожарный автомобиль с пожарно-техническим вооружением для проведения работ в условиях загазованности |  |
| пожарный автомобиль дымоудаления – пожарный автомобиль, оборудованный дымососом для удаления дыма из помещений |  |
| пожарный водозащитный автомобиль – пожарный автомобиль, оборудованный средствами для защиты материальных ценностей от воды, а также для удаления воды, пролитой при тушении пожара |  |
| пожарный автомобиль связи и освещения – пожарный автомобиль для доставки к месту пожара личного состава, оборудованный средствами связи и освещения |  |
| пожарная автолаборатория – пожарный автомобиль, оборудованный средствами для исследования пожаров |  |
| пожарный автомобиль технической службы – пожарный автомобиль с пожарно-техническим вооружением для проведения работ по разборке конструкций на пожаре, а также аварийно-спасательных работ |  |
| пожарная автонасосная станция – пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом с автономным двигателем |  |
| пожарный рукавный автомобиль – пожарный автомобиль для транспортирования и прокладки рукавных линий |  |
| пожарный штабной автомобиль – пожарный автомобиль для доставки штаба пожаротушения и обеспечения связи между штабом, боевыми подразделениями и центральным пунктом пожарной связи |  |
| пожарный самолет – самолет для выполнения задач, решаемых специализированными пожарными службами |  |
| пожарный вертолет – вертолет для выполнения задач, решаемых специализированными пожарными службами |  |
| пожарный поезд – поезд с насосным агрегатом, запасом огнетушащих веществ и пожарно-техническим вооружением для выполнения задач, решаемых специализированными пожарными службами |  |
| пожарное судно – корабль, катер, моторная лодка для выполнения задач, решаемых специализированными пожарными службами |  |
| пожарная мотопомпа – пожарная машина с насосным агрегатом и комплектом пожарного оборудования |  |
| пожарный прицеп – прицеп для транспортирования наземными транспортными средствами переносных пожарных мотопомп, пожарно-технического вооружения, емкостей с огнетушащими веществами |  |
| пожарная подставка – деталь трубопровода для установки пожарного гидранта |  |
| пожарный инвентарь – пожарные шкафы (навесные, приставные, встроенные), пожарные щиты, пожарные стенды, пожарные ведра, бочки для воды, ящики для песка, тумбы для размещения огнетушителей и др. | Firefighting implements |
| пожарный и спасательный инструмент [пожарный и ручной инструмент] – ручной инструмент для вскрытия и разработки конструкций и проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожара | Fire hand tool |
| пожарный сигнализатор - устройство для формирования сигнала о срабатывании установок пожаротушения или запорных устройств | Fire indicator |
| предельное состояние – состояние конструкции, при котором она утрачивает способность сохранять несущие и/или ограждающие функции в условиях пожара | Limiting condition |
| пусковой импульс - ограниченное во времени воздействие электрическим током, давлением рабочей среды, механической силой на техническое средство установки пожаротушения в целях его (ее) срабатывания | Actuation signal |
| риск – сочетание вероятности возникновения опасностей и их последствий для жизни, здоровья, наследственности человека, имущества и окружающей среды |  |
| ручной пожарный инструмент – ручной инструмент для вскрытия и разборки конструкций, проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожара | Hand power tool |
| рукавный переходник – арматура для соединения двух пожарных соединительных головок разных условных проходов или разных типов |  |
| рукавный водосборник – арматура для объединения нескольких рукавных линий в одну |  |
| рабочее освещение – освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах производства работ вне зданий |  |
| работоспособность технического средства пожарной автоматики – состояние системы пожарной автоматики, при котором значения всех параметров, характеризующихся способностью выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов и (или) конструкторской (проектной) документации |  |
| рукав пожарный напорный – пожарный рукав для транспортирования огнетушащих веществ под избыточным давлением |  |
| рукавный водосборник – арматура для объединения нескольких рукавных линий в одну |  |
| рукавные разветвления – 1) арматура для разветвления потока и регулирования количества подаваемого огнетушащего вещества, транспортируемого по напорным пожарным рукавам; 2) предназначено для разделения потока и регулирования количества проходящей воды и раствора пенообразователя. В зависимости от числа выходных патрубков и условного прохода входного патрубка подразделяют на типоразмеры: РТ-70 и РТ-80 –трехходовые с условным проходом 70 и 80 мм; РЧ-150 –четырехходовые с условным проходом 150 мм | Hose branching |
| рукавный мостик – устройство для защиты пожарного рукава от повреждений при переезде через него дорожного транспорта |  |
| рукавный зажим – устройство для временной ликвидации течи из разрывов напорных пожарных рукавов без прекращения подачи огнетушащего вещества |  |
| рукавная задержка – устройство для закрепления на высоте напорной рукавной линии |  |
| рукавная кассета – устройство для размещения напорного пожарного рукава, уложенного «в гармошку» или «в скатку» |  |
| рукавное колено – устройство для облегчения смыкания или размыкания пожарных соединительных головок |  |
| рукавонавязочное устройство – устройство для размещения намоткой предварительно соединенных напорных пожарных рукавов и их прокладывания и (или) транспортирования |  |
| работоспособность огнетушителя — состояние, при котором значения основных параметров, характеризующих способность огнетушителя выполнять свои функции, соответствуют установленным требованиям ТНПА |  |
| ретранслятор – составная часть системы передачи извещений о пожаре, предназначенная для приема извещений от объектовых оконечных устройств или других ретрансляторов и их передачи на последующие ретрансляторы или пульт централизованного наблюдения, а также (при наличии обратного канала связи) для приема от пульта централизованного наблюдения или других ретрансляторов и передачи на последующие ретрансляторы или оконечные объектовые устройства команд управления |  |
| разбрызгиватель – ороситель, предназначенный для разбрызгивания воды или водных растворов (средний диаметр капель в разбрызгиваемом потоке более 150 мкм) |  |
| распылитель – ороситель, предназначенный для распыления воды или водных растворов (средний диаметр капель в распыленном потоке 150 мкм и менее) |  |
| распределительное устройство - запорное устройство, установленное на трубопроводе и обеспечивающее пропуск газового огнетушащего вещества из автоматической установки пожаротушения по направлениям в один или нескольких защищаемых | Selector valve |
| ручная пожарная лестница (выдвижная пожарная лестница) – ручная пожарная лестница, состоящая из нескольких телескопически перемещающихся под действием канатной тяги колен |  |
| рукав всасывающий – пожарный рукав жесткой конструкции для отбора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса | Suction hose |
| радиационно-защитный костюм – костюм для защиты при выполнении работ в условиях ионизирующих излучений |  |
| ручная установка пожаротушения – установка пожаротушения с ручным способом приведения в действие |  |
| срок сохранения огнезащитной эффективности – период времени, в течение которого сохраняется огнезащитная эффективность средства при воздействии факторов окружающей среды |  |
| стойкость к распространению горения – способность электромонтажной погонажной арматуры установленной длины не воспламеняться или не поддерживать горение |  |
| ствол ручной пожарный - устройства, устанавливаемые на конце напорной линии для формирования и направления огнетушащих струй | Manual firefighting hose nozzle |
| ствол воздушно-пенный – ручной пожарный ствол, предназначенный для формирования и направления струи воздушно-механической пены низкой кратности или низкой и средней кратности при тушении пожаров |  |
| соединительные головки – быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам. Подразделяются в зависимости от назначения на: напорные (рукавная, муфтовая, цапковая, рукавный переходник, головка-заглушка) и всасывающие (рукавная, муфтовая, головка-заглушка) | Connection head |
| средства защиты рук – изделия, предназначенные для защиты кистей рук от воздействия высоких температур окружающей среды, тепловых потоков, открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями, механических воздействий, воды, агрессивных сред и растворов поверхностно-активных веществ, а также от неблагоприятных климатических воздействий при проведении работ по тушению пожаров и связанных с ними аварийно-спасательных работ. |  |
| специальная защитная обувь пожарных – обувь, предназначенная для защиты ног пожарных от механических воздействий, теплового потока, агрессивных сред и воды, а также от неблагоприятных климатических воздействий при проведении работ по тушению пожаров и связанных с ними аварийно-спасательных работ |  |
| сухой огнепреградитель – устройство противопожарной защиты, способствующее локализации пламени, которое устанавливают на пожароопасном технологическом аппарате или трубопроводе, свободно пропускающее поток газопаровоздушной смеси через пламегасящий элемент |  |
| система передачи извещений о пожаре – совокупность совместно действующих территориально удаленных технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема извещений о пожаре, служебных и контрольно-диагностических извещений, формирования и передачи (при наличии обратного канала связи) команд управления, а также обработки, отображения и хранения полученной информации |  |
| синтетический фторсодержащий пленкообразующий пенообразователь – пенный концентрат с фторсодержащими стабилизаторами, огнетушащая способность которого определяется образованием водной пленки на поверхности углеводородной горючей жидкости |  |
| сигнальный клапан (сигнально–пусковой клапан) – нормально закрытое запорное устройство, предназначенное для пуска огнетушащего вещества при срабатывании оросителя или пожарного извещателя и выдачи управляющего гидравлического импульса |  |
| сигнализатор давления – сигнальное устройство, реагирующее на изменение давления замыканием/размыканием контактной группы |  |
| сигнализатор потока жидкости – сигнальное устройство, реагирующее на определенный расход жидкости в трубопроводе замыканием/размыканием контактной группы |  |
| спасание людей при пожаре – действия, направленные на удаление людей из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара |  |
| самоспасение - процесс индивидуального самостоятельного вынужденного перемещения людей в безопасную зону при наличии угрозы их жизни (здоровью) от воздействия опасных факторов пожара с использованием средств защиты и (или)спасения |  |
| самоспасатель пожарный – средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения в течение заявленного времени защитного действия при спасении из зданий, сооружений и помещений во время пожара |  |
| самоспасатель фильтрующий – самоспаспатель, в котором вдыхаемый человеком воздух очищается в фильтре, а выдыхаемый – удаляется в окружающую среду |  |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания пожарных – устройство, предназначенное для защиты органов дыхания от вредного воздействия непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |
| специальная защитная одежда 3.242.1 изолирующего типа – одежда, предназначенная для изоляции кожных покровов человека от неблагоприятных и вредных факторов окружающей среды (пыль, сильнодействующие ядовитые вещества, газовоздушные смеси, в том числе содержащие газообразный хлор, водные растворы щелочей, кислот и т.п.) 3.242.2 от повышенных тепловых воздействий – одежда, изготавливаемая с использованием материалов с металлизированными покрытиями, предназначенная для защиты пожарного от повышенных тепловых воздействий (интенсивного теплового излучения, высоких температур окружающей среды, кратковременного контакта с открытым пламенем) и вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ в непосредственной близости к открытому пламени, а также от неблагоприятных климатических воздействий: температур, ветра, осадков | Insulated protective clothing Heat-protective clothing |
| составная пожарная лестница – ручная пожарная лестница, длина которой изменяется стыковкой или расстыковкой отдельных колен |  |
| спасательный рукав – специальная веревка для самоспасания пожарного и спасания людей с высоты |  |
| спасательный прыжковый матрац – устройство в виде подушки для безопасного приема падающего человека |  |
| спасательное прыжковое полотно – устройство из ткани, растягиваемое спасающими людьми для безопасного приема падающего человека |  |
| спасательная веревка – пожарное спасательное устройство из ткани для скользящего спуска спасаемых |  |
| станция пожаротушения - cосуды с огнетушащим газом, распределительные устройства (при их наличии) и другие технические устройства установки газового пожаротушения для размещения в отдельном помещении | Gas extinguishing station |
| тушение пожара – процесс воздействия сил и средств, а также использования методов и приемов для ликвидации пожара | Firefighting |
| тактика тушения пожара – совокупность способов и методов тушения пожара, спасения людей и ограничения воздействия на них опасных факторов |  |
| термостойкая пожарная спасательная веревка – веревка, предназначенная для выполнения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров в зонах возможного воздействия на нее открытого пламени и высоких температур |  |
| тепловой замок – устройство, состоящее из термочувствительного элемента, удерживающего запорный орган спринклерного оросителя, и срабатывающее при достижении температуры, равной температуре срабатывания термочувствительного элемента |  |
| термочувствительный элемент – устройство, разрушающееся или меняющее свою первоначальную форму при заданной температуре |  |
| технические средства оповещения – устройства формирования, преобразования, передачи и воспроизведения электрических сигналов (световых, звуковых, речевых) в одном или нескольких видах, непосредственно воспринимаемых человеком |  |
| ущерб от пожара – жертвы пожара и материальные потери, непосредственно связанные с пожаром |  |
| условное время защитного действия дыхательного аппарата – период, в течение которого сохраняется защитная способность дыхательного аппарата при испытании на стенде «искусственные легкие» в режиме выполнения работы средней тяжести (легочная вентиляция – 30 дм3/мин) при температуре окружающей среды (25 ± 2) °С |  |
| ущерб от пожара – материальные, социальные, экологические и культурные потери, а также жертвы, являющиеся следствием пожара |  |
| установка газового пожаротушения автоматическая – совокупность стационарных технических средств для тушения пожара за счет автоматического выпуска газового огнетушащего состава |  |
| установка водяного комбинированного пожаротушения – установка, в которой в качестве огнетушащего вещества используется вода или вода с добавками в комбинации с различными огнетушащими газовыми составами |  |
| установка поверхностного пожаротушения тонкораспыленной водой – установка, обеспечивающая тушение горящей поверхности защищаемого помещения (сооружения) |  |
| установка С02 пожаротушения – установка пожаротушения, в которой в качестве огнетушащего вещества используется двуокись углерода |  |
| установка парового пожаротушения – установка пожаротушения, в которой в качестве огнетушащего вещества используют водяной пар |  |
| установка хладонового пожаротушения – установка пожаротушения, в которой в качестве огнетушащего вещества используют составы на основе галоидированных углеводородов |  |
| установка объемного пожаротушения – установка пожаротушения для создания среды, не поддерживающей горение в защищаемом объеме |  |
| установка поверхностного пожаротушения – установка пожаротушения, воздействующая на горящую поверхность в защищаемой зоне |  |
| узел управления – совокупность устройств (трубопроводная арматура, запорные и сигнальные устройства, ускорители их срабатывания, устройства, снижающие вероятность ложных срабатываний, измерительные приборы), которые предназначены для контроля состояния и проверки работоспособности указанных установок в процессе эксплуатации, а также для пуска огнетушащего вещества, выдачи управляющего импульса для включения пожарных насосов и оповещения о пожаре |  |
| устройство канатно-спусковое – спасательная система, состоящая из каната (ленты) и тормозного устройства и предназначенная для спасания людей и самоспасания пожарных с высотных уровней объектов различного назначения в случаях угрозы их жизни, а также для решения оперативно-тактических задач при ведении боевых действий по тушению пожаров и проведению связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ |  |
| устройства спасательные прыжковые – устройства, предназначенные для спасания людей при пожарах, аварийных ситуациях в высотных зданиях и сооружениях, высотой не более 20 м, и основанные на поглощении энергии удара прыгающих сверху людей |  |
| устройство спасательное прыжковое пневматическое – устройство объемного типа, весь объем или каркас которого наполнен воздухом или газом с избыточным давлением, предназначенное для спасания людей при пожарах, аварийных ситуациях в высотных зданиях и сооружениях, высотой не более 20 м |  |
| установка водяного комбинированного пожаротушения – установка, в которой в качестве огнетушащего вещества используется вода или вода с добавками в комбинации с различными огнетушащими газовыми составами |  |
| установка поверхностного пожаротушения тонкораспыленной водой – установка, обеспечивающая тушение горящей поверхности защищаемого помещения (сооружения) |  |
| установка пожарной сигнализации – совокупность технических средств, установленных на защищаемом объекте, для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре на этом объекте, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технические устройства |  |
| установка пожаротушения – совокупность стационарных технических средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушащего вещества |  |
| установка пожаротушения автоматическая дренчерная - автоматическая установка пожаротушения, оборудованная дренчерными оросителями или генераторами пены, при срабатывании которой подача огнетушащего вещества осуществляется сразу из всех дренчерных оросителей или генераторов пены, расположенных над защищаемой площадью | Automatic drencher system |
| установка пожаротушения автоматическая спринклерная – автоматическая установка пожаротушения, оборудованная спринклерными оросителями, при срабатывании которой подача огнетушащего вещества осуществляется из спринклерных оросителей по мере воздействия на них теплового потока | Automatic sprinkler system |
| установка пожаротушения автоматическая спринклерно-дренчерная - автоматическая установка пожаротушения, в которой совмещены функции частично спринклерной и частично дренчерной автоматических установок пожаротушения | Automatic sprinkler-drencher system |
| установка пожаротушения автоматическая спринклерно-дренчерная избирательного действия - автоматическая установка пожаротушения спринклерно-дренчерная, оснащенная спринклерными оросителями с принудительным пуском | Automatic sprinkler-drencher system selective action |
| установка пожаротушения автоматическая спринклерно-дренчерная предварительного действия - автоматическая установка пожаротушения спринклерно-дренчерная, в которой подача огнетушащего вещества в защищаемую зону осуществляется только при срабатывании по логической схеме «И» спринклерного оросителя и любого технического средства активации установки пожаротушения (установки пожарной сигнализации, гидравлического дублирующего привода и т.п.) | Automatic sprinkler-drencher system preliminary action |
| установка пожаротушения воздушная - установка пожаротушения, у которой в дежурном режиме подводящий трубопровод заполнен водой, а питающий и распределительный трубопроводы заполнены воздухом | Air installation |
| уполномоченное изготовителем лицо – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке государством - членом Евразийского экономического союза, которое определено изготовителем на основании договора с ним для осуществления действий от его имени при подтверждении соответствия и размещении продукции на территории Союза, а также для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Союза | Authorized person |
| фонарь пожарный носимый – световое устройство, состоящее из источника света и осветительной арматуры, предназначенное для освещения участков работ пожарных при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийено-спасательных работ и переносимое одним человеком |  |
| фактическое время защитного действия дыхательного аппарата – период, в течение которого сохраняется защитная способность дыхательного аппарата при испытании на стенде «искусственные легкие» в режиме от относительного покоя (легочная вентиляция – 12 дм3/мин) до тяжелой работы (легочная вентиляция – 60 дм3/мин) во всем диапазоне рабочих температур |  |
| цапковая соединительная головка – пожарная соединительная головка с наружной присоединительной резьбой |  |
| штора (роллета, экран) противопожарная – техническое устройство с нормируемым пределом огнестойкости, препятствующее распространению пожара |  |
| шкаф пожарный встроенный – шкаф, устанавливаемый в нишах стен |  |
| шкаф пожарный навесной – шкаф, устанавливаемый (навешиваемый) на стенах |  |
| шкаф пожарный приставной – шкаф, устанавливаемый у стен, который опирается на поверхность пола |  |
| шлейф пожарной сигнализации - соединительная линия в системе пожарной сигнализации между приемно-контрольным прибором и пожарными извещателями | Fire alarm system loop |
| электромонтажная погонажная арматура – несущие элементы и конструкции – трубы, пластиковые короба (кабельные каналы), лотки и др. |  |
| эвакуационное освещение – та часть аварийного освещения, которая обеспечивает освещение путей эвакуации, подсветку мест размещения несветовых указателей и функционирование световых указателей направления эвакуации при аварийном отключении рабочего освещения |  |
| эксгаустер - устройство, обеспечивающее при срабатывании спринклерного оросителя ускорение срабатывания спринклерного воздушного сигнального клапана путем активного сброса давления воздуха из питающего трубопровода |  |
| эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – токсичность продуктов горения полимерных материалов, входящих в конструкцию кабельного изделия, с учетом их массовой доли в общей массе полимерных материалов кабельного изделия |  |

4 Алфавитный указатель терминов на английском языке

| аварийно-спасательные работы |  |
| --- | --- |
| антипирены |  |
| адресная система пожарной сигнализации |  |
| адресный приемно-контрольный прибор |  |
| акселератор |  |
| батарея газового пожаротушения |  |
| боевая одежда пожарных |  |
| взрыв |  |
| веревка пожарная спасательная |  |
| всасывающая сетка |  |
| ворота противопожарные |  |
| всасывающий рукав дымососа |  |
| высоконапорный генератор |  |
| водяная завеса |  |
| гидроэлеватор |  |
| генератор огнетушащего аэрозоля |  |
| газовый огнетушащий состав |  |
| генератор пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров |  |
| газохимзащитный костюм |  |
| гидрант-колонка (пожарная колонка) |  |
| головка-заглушка |  |
| дверь дымонепроницаемая |  |
| дверь противопожарная |  |
| дымовой клапан |  |
| дымовой люк (фонарь или фрамуга) |  |
| дозатор |  |
| дыхательный аппарат со сжатым воздухом |  |
| дыхательный аппарат избыточного давления |  |
| дыхательный аппарат нормального давления |  |
| дренажный клапан |  |
| занавес противопожарный |  |
| зажигающая способность генератора огнетушащего аэрозоля |  |
| запорное устройство |  |
| запорно-пусковое устройство |  |
| защита человека |  |
| зона контроля пожарной сигнализации (пожарных извещателей) |  |
| интенсивность подачи огнетушащего вещества |  |
| интенсивность подачи огнетушащего вещества нормативная |  |
| извещатель пожарный автоматический |  |
| извещатель адресный пожарный |  |
| извещатель пламени пожарный |  |
| извещатель дымовой пожарный |  |
| извещатель ионизационный дымовой пожарный |  |
| извещатель оптический дымовой пожарный |  |
| извещатель точечный |  |
| извещатель пожарный дифференциальный |  |
| извещатель пожарный максимальный |  |
| извещатель пожарный тепловой |  |
| извещатель пожарный газовый |  |
| извещатель пожарный дискретный |  |
| извещатель пожарный аналоговый |  |
| извещатель пожарный ручной |  |
| инерционность генератора огнетушащего аэрозоля |  |
| изготовитель |  |
| импортер |  |
| источник зажигания |  |
| изотермический резервуар (для установок газового пожаротушения) |  |
| класс пожарной опасности конструкции |  |
| класс функциональной пожарной |  |
| клапан пожарный запорный |  |
| каска (шлем) пожарного |  |
| ключ соединительных головок |  |
| клапан противопожарный |  |
| камера задержки |  |
| кабельная проходка |  |
| компонент адресной системы пожарной сигнализации |  |
| кратность пены |  |
| люк противопожарный |  |
| ликвидация чрезвычайной ситуации |  |
| лафетный пожарный ствол |  |
| легочная вентиляция |  |
| лицевая часть дыхательного аппарата |  |
| локализация пожара |  |
| лестница-штурмовка |  |
| лестница-палка |  |
| модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой |  |
| модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой кратковременного действия |  |
| модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой непрерывного действия |  |
| модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой циклического действия |  |
| модельный очаг пожара |  |
| муфтовая соединительная головка |  |
| модуль газового пожаротушения |  |
| модуль пожаротушения |  |
| модуль порошкового пожаротушения с разрушающимся корпусом |  |
| модуль порошкового пожаротушения неперезаряжаемый |  |
| модуль порошкового пожаротушения перезаряжаемый |  |
| напорный рукав дымососа |  |
| насосы нормального давления |  |
| насосы высокого давления |  |
| насосы комбинированные |  |
| насадок |  |
| огнестойкость |  |
| окно противопожарное |  |
| огнезащита |  |
| огнезащитное покрытие |  |
| огнезащитные работы |  |
| огнезащитная эффективность |  |
| огнезащитная эффективность средства по металлу |  |
| огнезащитная эффективность средства по древесине |  |
| огнезащитное вещество атмосфероустойчивое |  |
| огнезащитная обработка строительной конструкции |  |
| огнетушащая способность огнетушителя |  |
| огнетушитель водный |  |
| огнетушитель воздушно-пенный |  |
| огнетушитель химический пенный |  |
| огнетушитель воздушно-эмульсионный |  |
| огнетушитель закачной |  |
| огнетушитель с баллоном высокого давления |  |
| огнетушитель с газогенерирующим устройством |  |
| огнетушитель разового пользования |  |
| огнетушитель перезаряжаемый |  |
| огнетушитель переносной |  |
| огнетушитель порошковый |  |
| огнетушитель углекислотный |  |
| огнетушитель хладоновый |  |
| огнетушитель локального пожаротушения |  |
| огнетушитель объемного пожаротушения |  |
| огнетушитель комбинированный |  |
| огнетушитель стационарный |  |
| огнестойкость кабельного изделия |  |
| объектовое оконечное устройство |  |
| огнетушащий состав аэрозолеобразующий |  |
| огнетушащая способность аэрозоля |  |
| оповещатель активный |  |
| оповещатель пассивный |  |
| оповещатель адресный |  |
| оповещатель пороговый |  |
| оповещатель внутренний |  |
| оповещатель наружный |  |
| оповещатель накладной |  |
| оповещатель встраиваемый |  |
| оповещатель подвесной |  |
| ороситель |  |
| ороситель спринклерный |  |
| ороситель дренчерный |  |
| ороситель с управляемым приводом |  |
| ороситель для подвесных потолков и стеновых панелей |  |
| ороситель углубленный |  |
| ороситель потайной |  |
| ороситель скрытый |  |
| ороситель общего назначения |  |
| ороситель специального назначения |  |
| ороситель для водяной завесы |  |
| ороситель для стеллажных складов |  |
| ороситель для пневмо- и массопроводов |  |
| ороситель для предупреждения взрывов |  |
| ороситель для жилых домов |  |
| огнетушащий аэрозоль |  |
| пожар |  |
| путь эвакуации (эвакуационный путь) |  |
| пожарно-техническое вооружение |  |
| пожарная опасность объекта |  |
| показатель огнетушащей способности порошка |  |
| полотно спасательное прыжковое |  |
| пожарный рукав |  |
| пожарная соединительная головка |  |
| пост пожарный |  |
| ожарный гидрант |  |
| пожарная колонка |  |
| пеносмеситель |  |
| пожарная техника |  |
| пожарная машина |  |
| противодымная защита |  |
| противодымная защита здания |  |
| пульт централизованного наблюдения |  |
| пожарный карабин |  |
| пожарный спасательный пояс |  |
| противопожарное полотнище |  |
| переносной дымосос |  |
| подслойное тушение пожара в резервуаре |  |
| пожарный центробежный насос для пожарных автомобилей |  |
| пены |  |
| пожарная автоматика |  |
| пожарный автомобиль |  |
| пожарный автонасос |  |
| пожарная автоцистерна |  |
| пожарный автоподъемник |  |
| пожарная автолестница |  |
| пожарный газодымозащитный автомобиль |  |
| пожарный автомобиль дымоудаления |  |
| пожарный водозащитный автомобиль |  |
| пожарный автомобиль связи и освещения |  |
| пожарная автолаборатория |  |
| пожарный автомобиль технической службы |  |
| пожарная автонасосная станция |  |
| пожарный рукавный автомобиль |  |
| пожарный штабной автомобиль |  |
| пожарный самолет |  |
| пожарный вертолет |  |
| пожарный поезд |  |
| пожарное судно |  |
| пожарная мотопомпа |  |
| пожарный прицеп |  |
| пожарная подставка |  |
| пожарный инвентарь |  |
| пожарный и спасательный инструмент [пожарный и ручной инструмент] |  |
| пожарный сигнализатор |  |
| предельное состояние |  |
| пусковой импульс |  |
| риск |  |
| ручной пожарный инструмент |  |
| рукавный переходник |  |
| рукавный водосборник |  |
| рабочее освещение |  |
| работоспособность технического средства пожарной автоматики |  |
| рукав пожарный напорный |  |
| рукавный водосборник |  |
| рукавные разветвления |  |
| рукавный мостик |  |
| рукавный зажим |  |
| рукавная задержка |  |
| рукавная кассета |  |
| рукавное колено |  |
| рукавонавязочное устройство |  |
| работоспособность огнетушителя |  |
| ретранслятор |  |
| разбрызгиватель |  |
| распылитель |  |
| распределительное устройство |  |
| ручная пожарная лестница (выдвижная пожарная лестница) |  |
| рукав всасывающий |  |
| радиационно-защитный костюм |  |
| ручная установка пожаротушения |  |
| срок сохранения огнезащитной эффективности |  |
| стойкость к распространению горения |  |
| ствол ручной пожарный |  |
| ствол воздушно-пенный |  |
| соединительные головки |  |
| средства защиты рук |  |
| специальная защитная обувь пожарных |  |
| сухой огнепреградитель |  |
| система передачи извещений о пожаре |  |
| синтетический фторсодержащий пленкообразующий пенообразователь |  |
| сигнальный клапан (сигнально–пусковой клапан) |  |
| сигнализатор давления |  |
| сигнализатор потока жидкости |  |
| спасание людей при пожаре |  |
| самоспасение |  |
| самоспасатель пожарный |  |
| самоспасатель фильтрующий |  |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания пожарных |  |
| специальная защитная одежда: изолирующего типа от повышенных тепловых воздействий |  |
|  | 3.242.1 |
|  | 3.241.2 |
| составная пожарная лестница |  |
| спасательный рукав |  |
| спасательный прыжковый матрац |  |
| спасательное прыжковое полотно |  |
| спасательная веревка |  |
| станция пожаротушения |  |
| тушение пожара |  |
| тактика тушения пожара |  |
| термостойкая пожарная спасательная веревка |  |
| тепловой замок |  |
| термочувствительный элемент |  |
| технические средства оповещения |  |
| ущерб от пожара |  |
| условное время защитного действия дыхательного аппарата |  |
| ущерб от пожара |  |
| установка газового пожаротушения автоматическая |  |
| установка водяного комбинированного пожаротушения |  |
| установка поверхностного пожаротушения тонкораспыленной водой |  |
| установка С02 пожаротушения |  |
| установка парового пожаротушения |  |
| установка хладонового пожаротушения |  |
| установка объемного пожаротушения |  |
| установка поверхностного пожаротушения |  |
| узел управления |  |
| устройство канатно-спусковое |  |
| устройства спасательные прыжковые |  |
| устройство спасательное прыжковое пневматическое |  |
| установка водяного комбинированного пожаротушения |  |
| установка поверхностного пожаротушения тонкораспыленной водой |  |
| установка пожарной сигнализации |  |
| установка пожаротушения |  |
| установка пожаротушения автоматическая дренчерная |  |
| установка пожаротушения автоматическая спринклерная |  |
| установка пожаротушения автоматическая спринклерно-дренчерная |  |
| установка пожаротушения автоматическая спринклерно-дренчерная избирательного действия |  |
| установка пожаротушения автоматическая спринклерно-дренчерная предварительного действия |  |
| установка пожаротушения воздушная |  |
| уполномоченное изготовителем лицо |  |
| фонарь пожарный носимый |  |
| фактическое время защитного действия дыхательного аппарата |  |
| цапковая соединительная головка |  |
| штора (роллета, экран) противопожарная |  |
| шкаф пожарный встроенный |  |
| шкаф пожарный навесной |  |
| шкаф пожарный приставной |  |
| шлейф пожарной сигнализации |  |
| электромонтажная погонажная арматура |  |
| эвакуационное освещение |  |
| эксгаустер |  |
| эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия |  |

____________________________________________________________________

УДК 614.849:006.354                                                                             МКС 13.220

Ключевые слова: пожарная безопасность, пожаротушение, термины и определения