УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
            №

Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов метрополитена

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящими требованиями устанавливаются специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов метрополитена (далее – Требования).

Настоящие Требования действуют наряду с Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 г. № 7 ”О развитии предпринимательства“ и обязательны для соблюдения субъектами хозяйствования, их руководителями, должностными лицами 
и работниками, индивидуальными предпринимателями, гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее – граждане).

- Ответственность за нарушение и (или) невыполнение настоящих Требований несут юридические и физические лица в соответствии 
с законодательством.

ГЛАВА 2

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ), РАБОТНИКОВ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

- Ответственность за не выполнение требований пожарной безопасности в структурных подразделениях метрополитена несут их руководители или лица, их замещающие. Инженерно-технические работники, рабочие и служащие несут персональную ответственность за не выполнение требований пожарной безопасности в части, касающейся их профессиональной деятельности, что должно быть отражено в их должностных инструкциях, функциональных обязанностях. Лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий и сооружений, а также технологического и инженерного оборудования, определяет руководитель метрополитена своим приказом (распоряжением). Ведомственный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности осуществляется отделом пожарной профилактики метрополитена.

- Начальники служб, дистанций, депо и других подразделений метрополитена обязаны:

распоряжением назначить лиц, ответственных за: пожарную безопасность подразделений, исправное техническое состояние 
и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных 
и отопительных систем, электроустановок, молниезащитных 
и заземляющих устройств, средств связи, оповещения, средств противопожарной защиты и пожаротушения (далее – СППЗиПТ);

организовать выполнение противопожарного режима (оборудование мест для курения, определение порядка проведения огневых работ, осмотра и закрытия помещений после окончания работы, пользования электронагревательными приборами и другие мероприятия) 
и постоянно лично контролировать соблюдение требований пожарной безопасности;

обеспечивать своевременное выполнение противопожарных мероприятий по предписаниям, заключениям и предупреждениям органов государственного пожарного надзора;

не допускать на территории объекта, в зданиях, сооружениях проведения сторонними организациями работ без предварительного изучения их пожарной опасности и принятия необходимых мер, обеспечивающих пожарную безопасность при производстве данных работ;

привлекать к ответственности лиц, виновных в нарушении противопожарных требований;

обеспечивать проведение практических тренировок по отработке действий работников на случай возникновения пожара на объектах метрополитена.

- Руководители служб, в соответствии с приказом директора метрополитена, при проверке знаний правил технической эксплуатации метрополитена, а также при назначении работника на должность или изменении специфики работы должны комиссионно принимать зачеты от подчиненных работников по знанию ими настоящих Требований. Результаты приема зачетов оформляются в журналах, хранящихся 
в подразделениях метрополитена.

- Машинисты электропоездов, дежурные по станции, диспетчеры служб движения, электроснабжения и электромеханической, кроме прохождения первичного инструктажа по пожарной безопасности, должны изучить на рабочем месте порядок действий в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации в поезде при нахождении его на станции, перегоне, в тупике, электродепо.

- Руководство тушением пожара, ликвидация чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) и организация безопасной эвакуации пассажиров до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений МЧС возлагается на:

дежурного по станции или поста централизации;

работников метрополитена на других объектах и подвижном составе согласно должностным инструкциям.

- При возникновении пожара или ЧС действия должностных лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасной эвакуации людей.

- На каждой станции, объекте метрополитена должна быть инструкция, определяющая обязанности каждого работника в случае пожара или чрезвычайной ситуации, а также должен быть установлен порядок оповещения людей при возникновении пожара

ГЛАВА 3

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Для каждого помещения и здания объектов метрополитена должны быть определены основные характеристики пожарной опасности: степень огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности, категория по взрывопожарной и пожарной опасности, класс зоны.

Сооружения метрополитена должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Нормы обеспечения объектов и помещений метрополитена первичными средствами пожаротушения приведены 
в приложении 1.

- На каждом объекте метрополитена должен находиться 
полный комплект проектной и технической документации (проектно-сметная документация; технологические регламенты (карты); паспорта 
и эксплуатационная документация на технологическое, транспортное 
и иное оборудование).

- Изменения, связанные с техническим переоснащением, реконструкцией и другими работами, должны быть отражены 
в соответствующей документации.

- Для каждого производственного, складского, административного помещения предприятия, здания, сооружения на основе настоящих Требований должны быть разработаны местные инструкции о мерах пожарной безопасности. Инструкции должны быть изучены с рабочими и служащими и вывешены на видном месте.

- На каждой станции должны иметься: оперативный план пожаротушения, инструкция о мерах пожарной безопасности; план эвакуации людей и материальных ценностей; инструкция о порядке действий работников и режимах работы тоннельной вентиляции в случае задымления или пожара. Эти документы хранятся в помещении дежурного по станции или посту централизации и должны выдаваться по первому требованию руководителя тушения пожара.

ГЛАВА 4

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЮЧЕЙ СРЕДЫ

- На объектах метрополитена запрещается:

вносить изменения в технологические регламенты без их разработки в установленном порядке;

осуществлять приемку в эксплуатацию новых объектов по окончании строительства, реконструкции, технического перевооружения без наличия технологических регламентов, инструкций и оформления приемочных актов;

загромождать проходы, коридоры, лестничные клетки, выходы 
и другие пути эвакуации людей, а также хранить в холлах, вестибюлях, коридорах, в лестничных клетках материалы и устраивать в них мастерские, склады, кладовые, служебные помещения;

устраивать склады (кладовые) горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (далее – ЛВЖ и ГЖ) 
в помещениях, через которые проходят транзитные электрокабели, не защищенные негорючими кожухами;

хранить ЛВЖ, ГЖ, горючие газы (далее – ГГ), щелочи, кислоты и взрывчатые вещества в неустановленных местах;

оборудовать помещения подземных сооружений мягкой мебелью, кроме помещений с постоянным пребыванием людей;

применять для промывки, протирки и обезжиривания различных деталей и конструкций ЛВЖ и ГЖ, кроме случаев, когда применение таких веществ предусмотрено технологическими регламентами, при условии соблюдения необходимых мер пожарной безопасности;

размещать торговые киоски на платформах станций, 
в пересадочных сооружениях;

устанавливать неэлектрофицированные рабочие места 
(для торговли, оказания других услуг) на платформах станций, вестибюлях станций, в пересадочных сооружениях.

- Размещение отдельных неэлектрофицированных 
и электрофицированных рабочих мест (для торговли, оказания других услуг), в том числе в подземных переходах, являющихся одновременно входами и выходами в метрополитен, может быть разрешено собственниками подземных сооружений при подтверждении обеспечения требуемых параметров путей эвакуации.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

- Горючие отходы из подземных сооружений метрополитена должен удаляться ежесменно. Чистые обтирочные материалы должны храниться отдельно от использованных и промасленных. Для хранения обтирочных материалов устанавливаются металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. Ежедневно по окончании работы промасленный обтирочный материал необходимо убирать из помещений 
в установленное место.

- Места производства ремонтных работ по окончании рабочего времени необходимо убирать от горючих отходов.

- Все накопившиеся за смену горючие отходы, обтирочные материалы, использованные билеты должны быть убраны за пределы станций.

- Спецодежда должна храниться в предназначенных для этих целей бытовых помещениях в шкафах из негорючих материалов. 
В помещениях с круглосуточным дежурством персонала допускается хранение спецодежды открытым способом на вешалках. Промасленную одежду разрешается хранить только в развешенном виде. В карманах спецодежды запрещается оставлять промасленные тряпки или обтирочные концы. Оставлять после работы спецодежду на верстаках, ящиках, 
у рабочих мест не допускается. Промасленную (загрязненную) одежду необходимо своевременно стирать, при этом в службах должен быть установлен порядок замены промасленной одежды на чистую.

- Ящики для сбора использованных обтирочных материалов должны иметь надписи ”Промасленные обтирочные материалы“.

- Для сушки спецодежды в бытовых помещениях служб могут устанавливаться сушильные шкафы. При этом каждый шкаф оборудуется нагревательными элементами закрытого исполнения и соответствующей электрозащитой от короткого замыкания и тепловой защитой от перегрева. Отключающее устройство электросушильного шкафа должно быть защищено кожухом и иметь приспособление для запирания на замок в выключенном состоянии. Сушить спецодежду разрешается только 
в развешенном виде.

- По окончании сушки шкаф отключается, проверяется состояние камеры сушильного шкафа, отключающее устройство закрывается на замок. Чистка днища сушильных шкафов от пыли и горючих отходов осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Закрывать камеры шкафов на замок запрещается.

- В помещениях, где осуществляется сушка одежды, должны быть вывешены инструкция по соблюдению мер пожарной безопасности 
и табличка с указанием фамилии ответственного лица.

ГЛАВА 6

ТРЕБОВАНИЯ 
К ХРАНЕНИЮ, ПРИМЕНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 
ЛВЖ И ГЖ, ГГ, ПОЖАРООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

- Хранение, перемещение и применение ЛВЖ и ГЖ должно соответствовать требованиям НПА и ТНПА.

- Применяемые в подземных сооружениях баллоны с  ГГ должны  быть объемом не более 5 л. Хранить баллоны с горючими газами должны в наземных сооружениях в специально отведенных для этой цели местах, в металлических ящиках, закрывающихся на замок. Ящики должны иметь вентиляционные отверстия в верхней и нижних частях.

- Завоз смазочных материалов в тоннель осуществляется на оборудованном для этих целей моторнорельсовом транспорте 
в специальных раздаточных емкостях в ночное время после снятия напряжения.

- Перевозка и раздача горюче-смазочных материалов 
(далее – ГСМ) должны осуществляться в присутствии ответственного лица за пожарную безопасность.

- ГСМ, ЛВЖ и ГЖ (краски, лаки, масла, мастики), необходимые для проведения регламентных работ, должны храниться в закрытых металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками 
и герметически закрытой небьющейся таре, кроме полиэтиленовой. Ящики и расходная тара должны быть промаркированы и иметь надпись ”огнеопасно“. Запас этих веществ и материалов и места их размещения 
в помещениях и тоннелях должны соответствовать установленным нормам. Нормы их хранения должны быть вывешены на видных местах.

- При проведении работ по приемке (отпуске) ГСМ 
не допускается:

перевозить и хранить ГСМ в неисправной, незакрывающейся, 
а также стеклянной и полиэтиленовой таре;

работать с открытым огнем в местах погрузки и раздачи ГСМ;

оставлять в тоннеле пустую тару из-под ГСМ (бидоны, бочки, канистры);

сливать отработанные масла в дренажные лотки и канализационную сеть;

заправлять мотовозы в неустановленных местах и с нарушением технологии заправки;

использовать для открывания бочек с ЛВЖ искрообразующий инструмент;

оставлять неубранными места с пролитыми ЛВЖ, ГЖ и смазками;

использовать неисправные устройства против растекания ЛВЖ 
и ГЖ;

осуществлять налив и слив ЛВЖ и ГЖ свободно падающей струей.

- Эксплуатационный контроль за состоянием защиты емкостей, сооружений и устройств метрополитена от коррозии, вызываемой блуждающими токами, и защиты от искрообразования и грозовых разрядов возлагается на службу, в ведении которой они находятся.

- Емкости для хранения ЛВЖ и ГЖ, расположенные на территории, прилегающей к электрифицированным путям, а также 
в зданиях и сооружениях метрополитена, должны быть защищены от искрообразования и электрической коррозии, возникающей в результате действий блуждающих токов.

ГЛАВА 7

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ЗАЖИГАНИЯ

- На объектах метрополитена запрещается:

разводить костры, пользоваться открытым огнем, сжигать производственные отходы и мусор;

оставлять без надзора включенные в электросеть электрические приборы и оборудование, за исключением приборов и оборудования, эксплуатационными документами на которые допускается их работа 
без надзора.

во избежание попадания влаги на контактный рельс, электросеть, электрооборудование в сооружениях метрополитена в местах протекания должны быть установлены водоотводные зонты из негорючих материалов.

ГЛАВА 8

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТНЫХ И ОГНЕВЫХ РАБОТ

- При проведении ремонтных и огневых работ следует руководствоваться настоящими Требованиями и НПА.

- Огневые работы в подземных сооружениях метрополитена проводятся только в ночное время, после снятия напряжения, 
за исключением работ аварийного характера. Производство огневых работ 
в дневное время в служебно-технических помещениях станций, вентиляционных шахтах, водоотливных установках допускается при условии соблюдения технологического регламента.

- Все виды огневых работ (электросварка, газосварка, газо-, бензо- и керосинорезка, работа паяльными лампами, паяльные работы 
с использованием открытого огня, использование нагревательных агрегатов для наплавления кровельных и гидроизоляционных материалов, варка и растопление битума и смол, работы с использованием искрообразующего инструмента с выделением тепловой энергии в виде искр и др.), за исключением выполняемых по технологическому регламенту или в специально оборудованных местах и помещениях, проводятся после оформления наряда-допуска и регистрации в журнале учета проведения огневых работ на объектах метрополитена.

- Проведение огневых работ в действующих тоннелях допускается только с использованием специальных агрегатов, установленных на подвижных единицах метрополитена.

ГЛАВА 9

ТОННЕЛИ И ТОННЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Складирование шпал, коробов, щитов и других горючих материалов в действующих тоннелях не допускается, за исключением запаса материалов, необходимых для выполнения цикла ремонтных путевых работ в соответствии с технологическим регламентом. Наземные участки пути должны быть очищены от сухой травы и горючих отходов.

- Складирование покилометрового запаса шпал осуществляется на открытых линиях и площадках электродепо.

- Из мест работ, проводимых в ночное время в тоннелях 
и притоннельных сооружениях, горючие отходы, строительные отходы 
и инструмент должны быть убраны в безопасное место до подачи напряжения в контактную сеть.

- Горючие отходы из подземных сооружений метрополитена должен удаляться ежесменно. Контейнеры для сбора отходов, установленные в тоннельных сооружениях и тупиках, должны быть постоянно закрыты и вывозиться не реже одного раза в месяц.

- Хранение смазочных материалов в тоннелях не допускается. Смазочные материалы должны храниться в помещениях, отвечающих противопожарным требованиям действующих НПА.

- Шпалы, уложенные в путь в местах отстоя подвижного состава, должны ежесменно очищаться от горючих отложений.

- Пространство под электроприводами стрелочных переводов должно тщательно очищаться от горючих материалов, смазки и постоянно содержаться в чистоте.

- Выделяемые наплывы битума необходимо своевременно собирать и удалять из действующих тоннелей.

- В действующих пунктах технического осмотра подвижного состава, расположенных в тупиках, переходные мостики, стрелки 
и смотровые канавы должны содержаться в чистоте.

- Все переходные мостики должны быть выполнены из негорючих материалов.

- В действующих тоннелях запрещается:

проводить работы с газогенераторами;

пропитывать креозотом шпалы, коротыши, подкладки, а также разогревать битум, кроме небольших количеств, в закрытых тигельных устройствах заводского изготовления объемом не более 3 кг;

укладывать щиты и уплотнения из горючих материалов между нитками ходовых рельсов и устраивать сходные мостики из горючих материалов со станционных платформ.

- Поврежденные участки огнезащитных покрытий кабелей, муфт должны своевременно восстанавливаться.

ГЛАВА 10

ЭСКАЛАТОРЫ И МАШИННЫЕ ЗАЛЫ

- В помещениях машинных залов эскалаторов, демонтажных камер, а также в наклонных, натяжных, под маршами и на площадках лестниц запрещается складирование горючих отходов, запчастей, смазочных и других материалов.

- Смазочные материалы для эскалаторов должны храниться 
в изолированных помещениях в металлической, герметически закрываемой таре. На видном месте вывешивается информация 
о допустимых нормах хранения смазочных материалов. Тара должна иметь надписи, указывающие ее емкость и вид смазочного материала. Емкости в кладовых должны быть приспособлены для разлива жидкости 
в расходную тару. Помещения кладовых должны быть обеспечены постоянно действующей вентиляцией с рассчитанной кратностью воздухообмена.

- Обтирочные материалы в машинных залах должны храниться 
в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками. 
Нормы хранения обтирочных материалов определяются технологическим регламентом.

- Бункеры и поддоны приводной и натяжной станций должны ежесменно очищаться от мусора и горючих отложений.

- Металлические конструкции под балюстрадами 
и движущимися частями эскалатора необходимо своевременно очищать от горючих отложений.

- Кабельные каналы в машинных залах должны своевременно очищаться от горючих отходов и пыли. Хранение в них каких-либо предметов и материалов не допускается.

- До начала ремонтных работ на эскалаторах, связанных 
с их установкой и заменой оборудования, должны разрабатываться мероприятия по обеспечению противопожарной защиты и безопасности пассажиров.

- Сливаемое отработанное масло из редукторов должно немедленно вывозиться из машинных залов в места его утилизации. Слив допускается только после закрытия станции либо при аварии.

- В машинных залах эскалаторов не допускается:

хранить в кладовой масляного хозяйства порожнюю тару, ящики с обтирочными материалами и другие посторонние предметы, кроме расходной тары, емкостью, соответствующей нормам хранения ГСМ;

хранить в машинных залах и на платформах станций резервные поручни (хранение допускается только в вестибюлях в закрытых кожухах, исключающих попадание внутрь посторонних предметов);

перевозить на эскалаторах ГЖ и ЛВЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными ГГ во время работы метрополитена. Перевозка на эскалаторах ГЖ и ЛВЖ, баллонов со сжатыми и сжиженными ГГ допускается в ночное время при отсутствии посторонних людей на движущихся лентах эскалаторов и только в герметичной таре.

ГЛАВА 11

ПОДСТАНЦИИ И ЭЛЕКТРОСЕТИ

- В подземных помещениях совмещенных тяговых подстанций 
и понизительных подстанций не допускается:

проводить раздачу масла, хранить посторонние материалы, предметы, а также горючие отходы;

использовать ЛВЖ и ГЖ для промывки корпусов при ремонте трансформаторов.

- Для оперативного обесточивания электрокабелей в тоннелях 
и коллекторах в случае возникновения пожара или другой ЧС должна быть разработана схема (инструкция), определяющая порядок обесточивания всех электрокабелей. Схема (инструкция) должна находиться у дежурного электродиспетчера и быть изучена 
в установленном порядке всем эксплуатационным персоналом службы.

- При эксплуатации электросетей и установок запрещается подвешивать одежду или другие предметы на электропроводах, кабелях, выключателях, штепсельных розетках.

- Аварийное освещение должно постоянно находиться 
в работоспособном состоянии.

ГЛАВА 12

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

- На случай пожара или задымления станций и тоннелей метрополитена должна быть разработана инструкция по режиму работы шахт тоннельной вентиляции. С дежурным персоналом станций, диспетчерами электромеханической службы ежегодно должны проводиться практические занятия по отработке действий согласно данной инструкции.

- Очистка вентиляционных систем (воздуховодов, камер, фильтров, вытяжных воздуховодов в буфетах, комнатах приема пищи) должна проводиться в установленные сроки, но не реже двух раз в год, 
о чем отмечается в специальном журнале или соответствующем акте.

- Двери вентиляционных камер и наземных вентиляционных киосков (в том числе на перегонах) должны быть постоянно закрыты на замок. Запасные ключи от них должны храниться на аварийной доске 
у дежурных по станциям.

- Устройство кладовых и хранение горючих и других материалов в помещениях вентиляционных установок, в вентиляционных шахтах, вентиляционных каналах, а также в помещениях воздушно-тепловой завесы, теплопунктов и водомеров не допускается.

- Металлические стационарные лестницы вентиляционных шахт должны содержаться в исправном состоянии.

- Размещение горючих строений, автостоянок, гаражей, складирование горючих материалов и мусора, а также разведение костров, проведение работ с выделением дыма или горючих газов ближе 25 м от вентиляционных киосков метрополитена запрещается.

- Приборы отопления должны периодически очищаться 
от горючих отложений.

- Электрические печи для отопления служебно-технических 
и бытовых помещений должны быть заводского изготовления 
с закрытыми нагревательными элементами, устанавливаться на негорючем основании и быть закреплены к нему.

- При эксплуатации отопительных электроприборов 
не допускается:

использование электропечей мощностью, превышающей допустимую нагрузку на питающие электрические сети;

подключение электропечей к розеткам или рубильникам, 
не предназначенным для этих целей;

сушка на них спецодежды, пиломатериалов, ветоши и других горючих материалов;

установка электропечей в столярных мастерских, кладовых 
и малярных, а также в местах хранения и применения ЛВЖ и ГЖ;

переноска электропечей из одного помещения в другое.

- При эксплуатации автоматических огнезадерживающих клапанов необходимо в соответствии с технологическим регламентом производить периодическую проверку их общего технического состояния, ревизию в сроки, установленные графиком планово-предупредительного ремонта (ППР), но не реже одного раза в год с оформлением актов по результатам ревизии или записей в специальном журнале.

ГЛАВА 13

ЭЛЕКТРОДЕПО И МОТОДЕПО

- Проезды на территории объекта должны быть свободными от загромождений, в ночное время освещаться. Оставлять подвижной состав и другие транспортные средства на проездах запрещается.

- Продувочная канава, главный вентиляционный короб продувочной камеры, нижняя зона, скрубберная должны очищаться от горючих отходов и пыли и промываться водой по графику, но не реже одного раза в 6 месяцев. Вентиляционные короба в камерах продувки 
и промывки аппаратов вагонного оборудования должны не реже одного раза в 6 месяцев очищаться от накопившихся в них горючих отложений.

- Конструкция масляных ванн для подогрева механического оборудования и ванн прожировки манжет пневматического 
и электрического оборудования вагонов должна исключать возможность перегрева и выброса масел.

- Хранение горючих материалов в смотровых канавах не допускается.

- Электрическая сеть низкого напряжения в смотровых 
и отстойных канавах должна быть изолирована от рельсового бруса 
и шпал. При присоединении к ней переносных ламп должен обеспечиваться надежный контакт, исключающий нагрев, искрение 
и короткое замыкание проводов.

- Помещения маслораздаточной должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

- Грунт, пропитанный ГСМ, на территории их хранения 
и раздачи необходимо периодически срезать и удалять. Снятый грунт заменяется свежим.

- Окраску подвижного состава непосредственно в цехе подъемочного ремонта можно выполнять только местным способом (кистью) с обеспечением пожарной безопасности проведения окрасочных работ.

- Количество лакокрасочных материалов, хранящихся в цехе, 
не должно превышать сменной потребности.

- Смотровые канавы и полы в местах отстоя подвижного состава должны регулярно очищаться от горючих отходов, разлитых ГСМ. Пролитые ГСМ необходимо убирать с помощью песка.

- В каждом депо должен быть составлен план эвакуации подвижного состава на случай пожара, который не реже одного раза в год изучается с работниками с практической отработкой.

- Ремонт мотовозов, дрезин и другой техники должен проводиться в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

- Отработанные ГСМ следует хранить в металлических бочках 
в специальных помещениях или кладовых ГСМ.

- Проводить заправку моторнорельсового транспорта 
в помещениях стоянки, обслуживания и ремонта, а также осуществлять его стоянку в депо при наличии подтеканий топлива из бака 
без предварительного слива топлива запрещается.

- В электродепо и мотодепо не допускается:

проводить ремонт спецплатформ при наличии на них баллонов со сжатыми, сжиженными газами, газогенераторными аппаратами или емкостями с ЛВЖ и ГЖ;

проводить ремонтные работы на моторнорельсовом транспорте 
с баками, наполненными топливом, и картерами, заполненными маслом, за исключением работ, согласованных отделом пожарной профилактики;

проводить сушку свежеокрашенных вагонов электронагревательными приборами открытого типа;

осуществлять стоянку в депо цистерн, мотовозов и автомобилей, груженных ЛВЖ, ГЖ, ГГ и твердыми горючими материалами;

применять для промывки и обезжиривания деталей, мытья стен 
и полов помещений, удаления старой краски с кузовов вагонов ЛВЖ 
и ГЖ.

ГЛАВА 14

ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОЙ СОСТАВ МЕТРОПОЛИТЕНА

- При реконструкции (модернизации), капитальном ремонте эксплуатируемых вагонов электроподвижного состава метрополитена должны выполняться требования НПА и ТНПА.

- Ответственность за пожарную безопасность электропоезда, находящегося на линии, возлагается на машиниста поезда. Ответственность за обеспечение выхода на линию технически исправного и укомплектованного средствами пожаротушения электропоезда возлагается на мастера комплексной бригады.

При техническом осмотре поезда перед выходом его на линию следует проверить исправность электрооборудования, наличие 
и исправность первичных средств пожаротушения, устройств поездной радиосвязи громкоговорящего оповещения, экстренной связи ”пассажир-машинист“. При наличии нарушений выход поезда на линию запрещается.

- Электропечи, устанавливаемые в кабинах машинистов, должны быть надежно закреплены и иметь самостоятельную электрозащиту.

- Электрическое оборудование подвижного состава должно соответствовать проектной документации, все виды предохранительных устройств должны быть замаркированы с указанием на них номинального тока.

- Переносные электросветильники, применяемые для осмотра подвижного состава, должны иметь напряжение не более 42 В.

- Для хранения чистой ветоши в электропоездах, на дрезинах, мотовозах должны быть установлены плотно закрывающиеся металлические ящики.

- Первичные средства пожаротушения в вагоне должны размещаться в соответствии с технической документацией на вагон 
и с учетом их доступности для применения, при этом место расположения первичных средств пожаротушения должно обозначаться на стене выгона.

- Локомотивной бригаде запрещается:

выезжать на линию без исправных первичных средств пожаротушения, требуемых по нормам;

открывать защитные кожухи у электропечей;

перевозить в кабинах и вагонах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатые, едкие 
и ядовитые вещества, а также баллоны со сжатыми и сжиженными ГГ.

- С целью недопущения загрязнения, замасливания оборудования и конструкций вагонов на карданные муфты должны устанавливаться щитки.

ГЛАВА 15

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

- Территория объектов метрополитена должна постоянно содержаться в чистоте и своевременно очищаться от производственных отходов, мусора и травы.

- Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных аварийно-спасательных автомобилей. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не должны загромождаться и использоваться для складирования оборудования, материалов, стоянки автотранспорта и размещения временных сооружений.

- Помещения и сооружения должны использоваться только по прямому назначению.

Не допускается осуществлять перепланировку помещений 
и изменять их назначение без предварительно разработанного проекта, утвержденного в установленном порядке.

- Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться. Эвакуационные выходы должны быть обозначены знаками.

- Двери и люки чердачных помещений должны постоянно содержаться закрытыми на замок. Ключи от них должны храниться 
в доступном для их получения в любое время суток месте. На дверях чердака указывается место хранения ключей.

- Все двери помещений станций должны иметь нумерацию 
и надписи служебной принадлежности, обозначения категории 
по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны и закрываться на замок. Резервные ключи от помещений (кроме помещений 
с электроустановками высокого напряжения) должны храниться на аварийной доске у дежурных по станции и постам централизации и иметь маркировку с нумерацией помещений.

- Для проверок противопожарного режима в помещениях станций и кабельных коллекторах используются ключи, находящиеся на аварийной доске. Проверка помещений станции осуществляется 
с обязательным уведомлением руководителя объекта в присутствии дежурных по станции или представителей служб.

- На видном месте в помещениях дежурных по станции должны быть вывешены: инструкция о мерах пожарной безопасности, инструкция о порядке действий работников и режимах работы тоннельной вентиляции в случаях задымления или пожара, табель боевого расчета, план эвакуации пассажиров на случай пожара, номер телефона пожарной аварийно-спасательной службы.

- Все помещения депо, мастерских, складов по окончании работы должны быть очищены от горючих отходов и отходов ГЖ и ЛВЖ, электроосвещение в них должно быть отключено, двери помещений закрыты на замок. Запасные ключи от помещений хранятся на аварийной доске у дежурного по объекту.

- Леса и конструкции временных ограждений, применяемые при проведении ремонтных работ, должны быть инвентарными, металлическими.

- Кабельные каналы в помещениях блок-постов, кроссовых, диспетчерских должны закрываться щитами, выполненными из негорючих материалов.

- Противопожарные и дымонепроницаемые двери, двери лестничных клеток должны быть исправны, отрегулированы, обеспечивать плотное самозакрывание и иметь уплотнение в притворах.

- В процессе эксплуатации конструктивные решения по обеспечению огнестойкости не должны ухудшаться, поврежденные участки огнезащитных покрытий должны своевременно восстанавливаться.

ГЛАВА 16

СРЕДСТВА СВЯЗИ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ

- Технические средства противопожарной защиты должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями ТНПА.

- У средств связи вывешиваются таблички с информацией 
о порядке вызова пожарной аварийно-спасательной службы. 
На неисправных приборах систем пожарной сигнализации и телефонных аппаратах должны быть вывешены таблички ”Не работает“. Каждая станция должна быть укомплектована исправным мегафоном, находящимся в помещении дежурной по посту централизации или станции.

- Размещать первичные средства пожаротушения в зданиях 
и сооружениях зданий, сооружениях следует на видных местах, с учетом обеспечения свободного доступа к ним. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Переносные огнетушители должны размещаться на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания, и на высоте не более 1,5 м от уровня пола (до нижней части огнетушителя).

- Использование пожарного инструмента и оборудования для хозяйственных, производственных и прочих целей, не связанных 
с пожаротушением или ликвидацией аварий, не допускается.

- Пожарные краны в оборотных съездах, тоннелях и местах отстоя подвижного состава должны иметь световые указатели.

- О всех ремонтных работах, связанных с отключением систем пожаротушения и оповещения о пожаре, соответствующей службой, производящей работы по ремонту, должны ставиться в известность: отдел пожарной профилактики; поездной диспетчер; дежурные диспетчера служб; дежурный по метрополитену; руководители метрополитена 
и его структурных подразделений; органы государственного пожарного надзора.

- Отключение водопроводных сетей станций от тоннельных участков перекрытием задвижек в торцах станций не допускается. Разрешается временное перекрытие задвижек в аварийных ситуациях 
и при проведении работ по ремонту водопровода.

- В помещениях насосных станций с насосами-повысителями должны быть вывешены схемы внутреннего водопровода и инструкции
о порядке пуска пожарных насосов.

- Электроприводы на задвижках обводной линии водомерного узла и водопроводном вводе на станцию, а также на задвижках у торцов станции должны быть исправными и готовыми при необходимости 
к включению. На задвижке обводной линии водомерного узла вывешивают табличку с надписью ”Открыть при пожаре“. Дежурный персонал объектов и станций обязан знать месторасположение задвижек обводных линий и обеспечивать при пожаре их своевременное открытие.

- Трубопроводы внутреннего противопожарного водопровода, проходящие в зоне вентиляционных шахт и других участков с возможной отрицательной температурой, должны своевременно утепляться 
и обеспечивать бесперебойную подачу воды в случае пожара в любое время года. При невозможности утепления пожарно-хозяйственный водопровод должен прокладываться сухотрубами с установкой в конце линии электрозадвижек.

- Приказом директора метрополитена должны быть назначены лица, ответственные за эксплуатацию установок пожарной автоматики 
и противодымной защиты из числа оперативного (дежурного) 
и обслуживающего персонала (при наличии специального разрешения (лицензии) МЧС установленного образца на осуществление данного вида деятельности). При отсутствии возможности осуществлять техническое обслуживание установок пожарной автоматики и противодымной защиты специалистами метрополитена следует в течение 30 суток после 
их приемки в эксплуатацию заключить договор на его проведение 
со специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид работ.

- У пожарных гидрантов должны быть установлены 
указатели. Подступы к водоисточникам не должны загромождаться. 
В зимнее время крышки гидрантов необходимо утеплять, а также очищать от снега и льда.

- О неисправностях противопожарного водоснабжения, закрытии отдельных участков дорог или проездов, препятствующих свободному подъезду пожарных аварийно-спасательных автомобилей 
к объектам метрополитена, необходимо сообщать в подразделения пожарной аварийно-спасательной службы.

Приложение 1

к специфическим требованиям по обеспечению пожарной безопасности для объектов метрополитена

Нормы обеспечения объектов и помещений метрополитена первичными средствами пожаротушения

| № п/п | Наименование помещений, установок, сооружений | Наименование первичных средств пожаротушения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Огнетушители переносные с массой ОТВ, кг | Огнетушители передвижные с массой ОТВ, кг | Ящик с песком объемом не менее 0,5 м3 | Полотнище противопожарное |
|  |  | Порошковые, 8 (2(4) | Углекислотные, 3 | Порошковые, 50 |  |  |
| Служебно-технические помещения станций |
|  | Помещения ДСП и ДСЦП | 1 |  |  |  |  |
|  | Подплатформенные кабельные коллекторы со стороны помещения ДСП, ДСЦП | 1 |  |  | 1 |  |
| Эскалаторные станции |
|  | Машинный зал эскалаторов | 1 |  | 1 |  |  |
| Электроподстанции |
|  | Помещения тяговых трансформаторов, выпрямителей | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | Помещения распредустройств и щитовые | 1 |  |  |  |  |
|  | Кабельные коллекторы | 1 |  |  |  |  |
| Прочие |
|  | Головной вагон электропоезда | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | Промежуточный вагон электропоезда | 1 |  |  |  |  |
|  | Мотовоз | 1 |  |  |  |  |
|  | Платформа станции |  |  | 1 |  |  |